Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

# Кафедра “Техносферная безопасность”

# Ю.П.Бакатин

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине “Экология”.

# Для студентов заочного факультета.

# Москва 2022

Методические указания включают:

- Содержание задания

- Требования к отчету

- Описание условия задач

- Исходные данные по вариантам

- Справочные данные

- Формы отчетов по каждой задаче

- Форму титульного листа

Каждый студент выполняет индивидуальное задание в соответствии с номером зачетной книжки (последние 1 или 2 цифры).Всего разработано 100 вариантов.

Примечание.

Допускается текущая проверка на любой стадии готовности для своевременного устранения ошибок.

Кафедра «Техносферная безопасность»

Тел. каф. (499)155-08-07, ауд. 214Н

Бакатин Юрий Павлович, тел. 8-903-712-99-80,

e-mail: u.p.bakatin@gmail.com

Требования к отчету:

Отчет оформляется на листах А4 в машинописном виде, cодержит титульный лист и 4 таблицы результатов расчетов по количеству задач. Описания задач в данном методическом указании, исходные справочные данные и варианты приведены в соответствии с текстом задания. Форма титульного листа приведена ниже.

Автор выражает признательность за оказанную техническую помощь в работе студентам факультета ДМ Ямскову А.А. и Фентисову С.С., факультета МВТ Григоряну Н. и Рыжаковой Ю., инженеру кафедры ТБ Деянову Д.А., студентам-заочникам Ладыко И. и особую благодарность Землянко А.

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

Заочный факультет

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине “Экология”

Вариант №”X”

Выполнил:Студент гр.___

___________ И.И.Иванов

(подпись)

Проверил: к.т.н. доцент кафедры

“Техносферная безопасность”

Ю.П. Бакатин

Москва 2022

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

(по действующей официальной методике)

В основу методики расчета выбросов вредных веществ автомобильным транспортом заложен нормируемый удельный выброс по автомобилям отдельных групп (грузовые, автобусы, легковые) и классов (по грузоподъемности, габаритным размерам для автобусов, по рабочему объему двигателя для легковых автомобилей) для каждого типа двигателя (бензиновый, дизельный) в зависимости от движения по городу или вне населенных пунктов. При этом выброс вредных веществ корректируется в зависимости отряда наиболее существенных факторов. В результате в общем виде расчет массы вредных выбросов, поступающих в атмосферный воздух от АТС средств, проводится по формуле:

(1)

где  Мi  - масса i-го вредного вещества (оксида углерода - СО, углеводородов - СН, оксидов азота – NOx и др.);

j - количество групп автомобилей;

k - количество классов автомобилей в данной группе;

g - количество типов двигателей, используемых в данном классе автомобилей данной группы;

mijkg - пробеговый выброс i-го вредного вещества автомобилем j-ой группы k -гo класса с g-ым типом двигателя

при движении по  городу или вне населенных пунктов, г/км;

ПКijkg  - произведение коэффициентов влияния «n» факторов на выброс i-го вредного вещества автомобилем j-ой группы k-ro  класса с g-ым типом двигателя.

По действующей методике для отдельных групп автомобилей учитывают различные коэффициента влияния, в результате чего расчетные формулы для i-ro загрязняющего вещества имеют Вид:

- для легковых автомобилей k-го класса с двигателем g-го типа

,  т                                              (2)

где  mikg - пробеговый выброс i-го вредного вещества легковыми автомобилями k-ro класса (c двигателем k-го рабочего объема) с двигателями g-ro типа при движении по территории населенного пункта или вне его,  г/км (см.табл.1);

Lkg - пробег легковых автомобилей k-ro класса с двигателем g-го типа по территории населенного пункта или вне его, млн.км;

Krig  - коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих веществ легковыми автомобилями при движении по территории населенного пункта (включается в формулу только при расчете движения по населенным пунктам);

Кtig - коэффициент, учитывающий влияние технического состояния легковых автомобилей.

Таблица 1

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ

легковыми автомобилями с бензиновым двигателем, г/км

| Рабочий объем двигателя, л | Населенный пункт | Вне населенного пункта |
| --- | --- | --- |
|  | СО | СН | NOX | СО | СН | N0x |
| Менее 1,3 | 11,4 | 2,1 | 1,3 | 4.8 | 1,2 | 2,3 |
| 1.3 - 1,8 | 13 | 2,6 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 2.7 |
| 1,8 - 3,5 | 14 | 2,8 | 2.7 | 6 | 1,6 | 4 |

- для грузовых автомобилей k-го класса с двигателем g-го тип

,  т                                                    (3)

где mikg- пробеговый выброс i-ro вредного вещества грузовыми автомобилями k-ro класса (k-ой грузоподъемности) с двигателями g-гo типа при движении по территории населенного пункта или вне его, г/км (см. табл. 2);

Lkg - пробег грузовых автомобилей k-ro класса с двигателями g-ro типа при движении по территории населенного пункта или вне населенного пункта, млн.км;

Knig - коэффициент учитывающий изменение пробегового выброса от уровня использования грузоподъемности и пробега;

Krig - коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих веществ грузовыми автомобилями при движении по территории населенного пункта (только для движения по населенным пунктам);

Ktig - коэффициент, учитывающий влияние технического состояния грузовых автомобилей.

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ

грузовыми автомобилями, г/км

Таблица 2

| Грузоподъёмность автомобиля или автопоезда, т | Тип двигателя | Населенный пункт | Вне населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | CH | NOx | CO | CH | NOx |
| 0,5-2,0 | Б | 22 | 3,4 | 2,6 | 15,2 | 1,9 | 2,1 |
| 2,0-5,0 | Б | 52,6 | 4,7 | 5,1 | 26,3 | 2,6 | 4,1 |
| 2,0-5,0 | Д | 2,8 | 1,1 | 8,2 | 2,5 | 0,8 | 6,9 |
| 5,0-8,0 | Б | 73,2 | 5,5 | 9,2 | 40,8 | 4,1 | 8 |
| 5,0-8,0 | Д | 3,2 | 1,3 | 11,4 | 2,6 | 1,2 | 9,1 |
| 8,0-16,0 | Б | 97,8 | 8,2 | 10 | 50,5 | 4,5 | 8,5 |
| 8,0-16,0 | Д | 3,9 | 1,6 | 13,4 | 3,2 | 1,4 | 10,7 |
| Более 16,0 | Д | 4,5 | 1,8 | 16,4 | 3,6 | 1,5 | 13,1 |

- для автобусов k-го класса с двигателем g-го тила, испопьзую-щимся на перевозках h-го типа

,  т                                        (4)

где  mikg - пробеговый выброс I - го вредного вещества автобусом k-ro класса (k-го габарита) с двигателями g-ro типа при движении по территории населенного пункта или вне его, г/км (см.табл.3);

Lkgh - пробег автобусов k-ro класса с двигателями g-го типа при использовании в качестве маршрутного или на других видах перевозок при движении по территории населенного пункта или вне населенного пункта, млн.км;

Kkgh - коэффициент, учитывающий изменение пробегового выброса от вида перевозок;

Krig   - коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих веществ автобусами при движении по территорий населенного пункта (только для движения по населенным пунктам);

Ktig - коэффициент, учитывающий влияние технического состояния автобусов.

Значения коэффициентов влияния приведены в таблице 4.

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ автобусами, г/км   Таблица 3

| Класс автобуса (L габаритная длинна, м) | Тип двигателя | Населенный пункт | Вне населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | CH | NOx | CO | CH | NOx |
| Особо малые (L менее 5) | Б | 13,5 | 2,9 | 3 | 6 | 1,6 | 4 |
| Малый (6,0<L<7,5) | Б | 44 | 3,4 | 6,1 | 24 | 2,3 | 5 |
| Средний | Б | 67,1 | 5 | 9,9 | 34 | 3,9 | 8,2 |
|  | Д | 4,5 | 1,4 | 9,1 | 3,3 | 1,2 | 8 |
| Большой (10,5<L<12) | Б | 104 | 7,7 | 10,4 | 62 | 4,6 | 9,5 |
|  | Д | 4,9 | 1,6 | 10 | 3,5 | 1,3 | 18 |
| Особо большой (L>12) | Д | 5 | 1,6 | 11 | 3,6 | 1,3 | 18,8 |

| Группа авто транспортных средств | Тип двигателя | Коэффициенты | Населенный пункт | Вне населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO | CH | NOx | CO | CH | NOx |
| Легковые автомобили | Б | Kri | 0.87 | 0.92 | 0.95 |  |  |  |
|  |  | Kti | 1.75 | 1.48 | 1 | 1.75 | 1.48 | 1 |
| Грузовые автомобили | Б | Kri | 0.89 | 0.85 | 0.79 |  |  |  |
|  |  | Kni | 0.68 | 0.87 | 0.67 | 0.68 | 0.87 | 0.67 |
|  |  | Kti | 2 | 1.83 | 1 | 2 | 1.83 | 1 |
|  | Д | Kri | 0.95 | 0.93 | 0.92 |  |  |  |
|  |  | Kni | 0.68 | 0.76 | 0.82 | 0.68 | 0.76 | 0.82 |
|  |  | Kti | 1.6 | 2.1 | 1 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| Автобусы | Б м п | Kri | 0.89 | 0.85 | 0.79 |  |  |  |
|  |  | Kh1 | 0.9 | 0.96 | 0.89 | 0.7 | 0.88 | 0.67 |
|  |  | Kh2 | 0.7 | 0.88 | 0.67 | 0.7 | 0.88 | 0.67 |
|  |  | Kti | 2 | 1.83 | 1 | 2 | 1.83 | 1 |
|  | Д м п | Kri | 0.95 | 0.93 | 0.92 |  |  |  |
|  |  | Kh11 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.68 | 0.76 | 0.81 |
|  |  | Kh22 | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 0.68 | 0.76 | 0.81 |
|  |  | Kti | 1.6 | 2.1 | 1 | 1.6 | 2.1 | 1 |

Значения коэффициентов влияния в формуле                                Таблица 4

Условие к задаче № 1

Рассчитать валовый выброс вредных веществ (оксида углерода – СО, оксидов азота – NOx, углеводородов – СН) от автотранспорта по территории города за год. Исходные данные следующие:

- годовой пробег (в млн.км) грузовых автомобилей с бензиновым ДВС – Lx; грузовых автомобилей дизельных – Ly; автобусов бензиновых – Lz; автобусов дизельных – Lw; легковых автомобилей – Lr (значение годовых пробегов для каждого варианта расчета см. в таблице 5);

- пробеги в нутрии перечисленных групп автомобилей распределяются пропорционально структуре парка: легковые автомобили с рабочим объёмом двигателя менее 1,3 л – 24%, 1,3-1,8 л – 65%, 1,8 л и более – 11%; грузовые с бензиновым двигателем грузоподъёмностью 0,5-2,0 т – 18%, 2,0-5,0 т – 68%, 5,0-8,0 – 11%, 8,0 т и более – 3%; грузовые с дизельным двигателем грузоподъёмностью 2,0-5,0 т – 4%, 5,0-8,0 т – 5%, 8,0-16,0 т – 76%, 16,0 т и более – 15%; автобусы с бензиновым двигателем особо малого класса (габаритной длиной менее 5 м) – 2%, малого класса (6,0-7,5 м) – 15%, среднего класса (8,0-9,5 м) – 63% (в том числе маршрутные – 50% от общего количества автобусов данного класса), большого класса (10,5-12,0 м) – 20%, (все маршрутные); автобусы с дизельным двигателем все маршрутные, в том числе среднего класса – 1%, большого класса – 44%, особо большого класса – 55%;

- пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении автотранспортных средств и поправочные коэффициенты (коэффициенты влияния) задаются.

Годовые пробеги АТС по территории города, млн.км            Таблица 5

| № п/п | Lx | Ly | Lz | Lw | Lr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 984,3 | 70,59 | 543 | 24,9 | 678 |
| 2 | 523,6 | 141,2 | 123 | 43,8 | 555 |
| 3 | 337,8 | 48,55 | 444,4 | 41 | 567,8 |
| 4 | 485 | 75,66 | 213,5 | 19,7 | 777,2 |
| 5 | 671,4 | 154,6 | 354,2 | 27,4 | 750 |
| 6 | 438,9 | 73,84 | 333 | 41 | 823 |
| 7 | 250,9 | 43,67 | 505 | 39 | 612 |
| 8 | 323,5 | 72,34 | 494 | 22,2 | 1333 |
| 9 | 567,9 | 83,25 | 224,6 | 35 | 1415 |
| 10 | 750,1 | 50,72 | 325,7 | 37 | 1505 |
| 11 | 427,5 | 71,24 | 243,5 | 24,1 | 630,7 |
| 12 | 489,2 | 73,68 | 253,6 | 24,9 | 636,9 |
| 13 | 978,4 | 151,3 | 504,6 | 43,8 | 1263 |
| 14 | 867,2 | 132,6 | 438,1 | 41 | 1211 |
| 15 | 237,9 | 43,55 | 172,9 | 19,7 | 578,9 |
| 16 | 776,9 | 92,23 | 315,6 | 27,4 | 770,9 |
| 17 | 456,2 | 72,44 | 243,7 | 24,3 | 635,8 |
| 18 | 589,1 | 76,61 | 253,3 | 25,1 | 660,1 |
| 19 | 234,8 | 41,33 | 165,2 | 19,3 | 576,1 |
| 20 | 329 | 71,56 | 262,6 | 25 | 760,3 |
| 21 | 459,3 | 74,31 | 265,4 | 25,8 | 672,8 |
| 22 | 667,9 | 84,33 | 286,7 | 27,1 | 680,1 |
| 23 | 877,3 | 135,6 | 391 | 42,1 | 1003 |
| 24 | 552,2 | 83,42 | 253,1 | 24,9 | 635,5 |
| 25 | 467,17 | 66,88 | 226,3 | 23,2 | 741,8 |
| 26 | 953 | 142,6 | 517,2 | 39,2 | 1287 |
| 27 | 365 | 47,64 | 203,4 | 21,7 | 819,2 |
| 28 | 791,3 | 101,5 | 427 | 30,7 | 1058 |
| 29 | 485 | 72,5 | 256,8 | 22,7 | 620 |
| 30 | 739,5 | 95,47 | 323,6 | 26,5 | 928,7 |

Продолжение табл.5

| 31 | 261,6 | 42,13 | 183,6 | 37,6 | 478 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 620 | 124,8 | 381,5 | 30,2 | 840,5 |
| 33 | 808,6 | 152,4 | 407,2 | 28 | 1073 |
| 34 | 907,2 | 133,9 | 473,4 | 37,2 | 1352 |
| 35 | 842 | 109,9 | 362,7 | 34,6 | 861,7 |
| 36 | 271,7 | 44,37 | 197 | 27,6 | 491,2 |
| 37 | 751,5 | 127,8 | 468 | 36,4 | 1376 |
| 38 | 627 | 87,72 | 392,8 | 33,3 | 1127 |
| 39 | 559 | 55,72 | 335,1 | 36,2 | 954,9 |
| 40 | 381,6 | 46,73 | 293,5 | 29,1 | 543,5 |
| 41 | 832 | 148,4 | 482,2 | 38 | 1407 |
| 42 | 541,3 | 62,37 | 414,9 | 33,8 | 885 |
| 43 | 283,2 | 45,21 | 216 | 28,7 | 537 |
| 44 | 643 | 54,61 | 374,6 | 29,4 | 905,6 |
| 45 | 511,4 | 49,82 | 341,6 | 29,4 | 905,6 |
| 46 | 723,5 | 118,3 | 451,2 | 34 | 1317 |
| 47 | 576,4 | 51,69 | 355 | 32,1 | 973,4 |
| 48 | 713 | 97,53 | 446,7 | 35,8 | 1183 |
| 49 | 751,5 | 44,37 | 324,5 | 28,9 | 630,7 |
| 50 | 576,4 | 109,9 | 502,1 | 38,7 | 636,9 |
| 51 | 627 | 97,53 | 456 | 26,5 | 1263 |
| 52 | 559 | 62,37 | 325,3 | 37,6 | 1211 |
| 53 | 541,3 | 51,69 | 225 | 30,2 | 578,9 |
| 54 | 381,6 | 55,72 | 345,6 | 28 | 770,9 |
| 55 | 511,4 | 45,21 | 266,8 | 37,2 | 635,8 |
| 56 | 643 | 148,4 | 349,9 | 34,6 | 660,1 |
| 57 | 271,7 | 118,3 | 434 | 27,6 | 576,1 |
| 58 | 842 | 127,8 | 198 | 36,4 | 760,3 |
| 59 | 832 | 87,72 | 589 | 33,3 | 672,8 |
| 60 | 713 | 49,82 | 446,7 | 36,2 | 680,1 |
| 61 | 723,5 | 133,9 | 451,2 | 29,1 | 1003 |
| 62 | 808,6 | 124,8 | 355 | 38 | 635,5 |
| 63 | 283,2 | 54,61 | 374,6 | 33,8 | 741,8 |

Продолжение табл.5

| 64 | 620 | 152,4 | 257,5 | 45 | 1287 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 552,2 | 42,13 | 392,8 | 24,40 | 819,2 |
| 66 | 877,3 | 46,73 | 335,1 | 43,3 | 1058 |
| 67 | 667,9 | 101,5 | 293,5 | 28,2 | 1431 |
| 68 | 850 | 127,9 | 198,6 | 36,4 | 760 |
| 69 | 459,3 | 95,47 | 414,9 | 34,4 | 478 |
| 70 | 234,8 | 142,6 | 216 | 36,6 | 840,5 |
| 71 | 467,17 | 47,8 | 226,3 | 19,7 | 1073 |
| 72 | 427,5 | 66,88 | 517,2 | 25,5 | 1352 |
| 73 | 250,8 | 43,6 | 510 | 38 | 622 |
| 74 | 261,6 | 43,55 | 427 | 32,9 | 491,2 |
| 75 | 791,3 | 73,68 | 495,4 | 43 | 1376 |
| 76 | 953 | 132,6 | 323,6 | 17,9 | 1127 |
| 77 | 329 | 76,61 | 183,6 | 23,6 | 954,9 |
| 78 | 978,4 | 74,31 | 167,8 | 29,7 | 543,5 |
| 79 | 867,2 | 84,33 | 399 | 38 | 1000 |
| 80 | 237,9 | 135,6 | 456,1 | 22 | 1234 |
| 81 | 776,9 | 92,23 | 253 | 44 | 867 |
| 82 | 456,2 | 72,44 | 506 | 20,4 | 789 |
| 83 | 589,1 | 41,33 | 201,3 | 25,4 | 987 |
| 84 | 739,5 | 151,3 | 276,7 | 47,6 | 453 |
| 85 | 907,2 | 71,56 | 521,6 | 23,9 | 543 |
| 86 | 489,2 | 45,45 | 260,1 | 18,3 | 932 |
| 87 | 478,4 | 88,81 | 168,4 | 22,7 | 1432 |
| 88 | 950,8 | 144,3 | 204 | 26,1 | 1567 |
| 89 | 221,4 | 61,25 | 433 | 21,1 | 1200 |
| 90 | 568 | 71,24 | 466,2 | 24,1 | 499 |
| 91 | 472,4 | 70,59 | 253 | 22 | 615 |
| 92 | 944,8 | 141,2 | 506 | 44 | 1250 |
| 93 | 321,4 | 48,55 | 201,3 | 20,4 | 601,2 |
| 94 | 568 | 75,66 | 276,7 | 25,4 | 640,3 |
| 95 | 984,3 | 154,6 | 521,6 | 47,6 | 1470 |

Продолжение табл.5

| 96 | 523,6 | 73,84 | 260,1 | 23,9 | 625,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 237,8 | 43,67 | 168,4 | 18,3 | 469,6 |
| 98 | 485 | 72,34 | 256,8 | 22,7 | 619,2 |
| 99 | 671,4 | 83,25 | 307,8 | 26,1 | 651,7 |
| 100 | 338,9 | 50,72 | 230 | 21,1 | 607,8 |

Результаты расчетов представляются в виде итоговой таблицы, форма которой задаётся (см. форму 1).

По результатам расчета должны быть сделаны выводы, содержащие ответы на следующие вопросы:

- какая группа автомобилей дает наибольший вклад в загрязнение атмосферы по сумме всех компонентов (СО, СH, NOX)?

- какая группа автомобилей даёт наибольший вклад в загрязнение атмосферы по оксиду углерода (СО)?

- какая группа автомобилей даёт наибольший вклад в загрязнение атмосферы по оксидам азота (NOx)?

Форма (1)

Форма представления результатов расчета к задаче №1

| Группы и классы АТС | Выброс СО | Выброс СH | Выброс NOx | CO+CH+NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | %* | т | % | т | % | т | % |
| Легковые с бензиновым ДВС рабочим объемом |
| менее 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые с бензиновым ДВС грузоподъемностью |
| 0,5-2,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0-5,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0-8,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 т и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые с дизельными двигателями грузоподъемностью |
| 2,0-5,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0-8,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0-16,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,0 т и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с бензиновыми ДВС прочии |
| Менее 5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0-7,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0-9,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с бензиновыми ДВС маршрутные |
| 8,0-9,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,5-12,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с дизельными ДВС маршрутные |
| 8,0-9,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,5-12,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Более 12,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего выбросы вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - проценты берутся по отношению выброса «всего»

Условие к задаче № 2

Рассчитать снижение годового валового  выброса вредных веществ (оксида углерода – СО, оксидов азота – NOx, углеводородов – СН) от автотранспорта вслучае строительства объездной дороги.

Исходные данные следующие:

- годовой пробег (в млн.км) грузовых автомобилей с бензиновым ДВС – Lx; грузовых автомобилей дизельных – Ly; автобусов бензиновых – Lz; автобусов дизельных – Lw; легковых автомобилей – Lr (значение годовых пробегов для каждого варианта расчета см. в табл.6);

- пробеги внутри перечисленных групп автомобилей распределяются пропорционально структуре парка: легковые автомобили с рабочим объёмом двигателя менее 1,3 л – 24%, 1,3-1,8 л – 65%, 1,8 л и более – 11%; грузовые с бензиновым двигателем грузоподъёмностью 0,5-2,0 т – 18%, 2,0-5,0 т – 68%, 5,0-8,0 – 11%, 8,0 т и более – 3%; грузовые с дизельным двигателем грузоподъёмностью 2,0-5,0 т – 4%, 5,0-8,0 т – 5%, 8,0-16,0 т – 76%, 16,0 т и более – 15%; автобусы с бензиновым двигателем особо малого класса (габаритной длиной менее 5 м) – 2%, малого класса (6,0-7,5 м) – 15%, среднего класса (8,0-9,5 м) – 63% (в том числе маршрутные – 50% от общего количества автобусов данного класса), большого класса (10,5-12,0 м) – 20%, (все маршрутные); автобусы с дизельным двигателем все маршрутные, в том числе среднего класса – 1%, большого класса – 44%, особо большого класса – 55%.

- Снижение пробегов по территории города составит 85% прогнозируемых пробегов по объездной дороге.

Результаты расчета представить в  таблицу (см.форму 2).

Таблица 6

Годовые пробеги АТС по объездной дороге, млн.км

| № п/п | Lx | Ly | Lz | Lw | Lr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 13,4 | 3 | 9,3 | 4,1 |
| 2 | 162,5 | 89,1 | 3,3 | 12,4 | 6,1 |
| 3 | 141,1 | 8,2 | 6,2 | 11,7 | 6,2 |
| 4 | 98,8 | 18,1 | 6,4 | 11,5 | 4,8 |
| 5 | 68 | 33 | 6,8 | 8,1 | 2,5 |
| 6 | 40,7 | 20 | 7 | 5 | 8,8 |
| 7 | 116,1 | 26,4 | 2,6 | 4,7 | 1,8 |
| 8 | 172,7 | 71 | 5,1 | 11,9 | 3,2 |
| 9 | 109,1 | 26,7 | 8 | 5,4 | 4,9 |
| 10 | 85,5 | 11 | 7,3 | 6,8 | 5,8 |
| 11 | 72,6 | 34,1 | 4,8 | 9,6 | 1,2 |
| 12 | 112,5 | 43,4 | 1,2 | 4,9 | 1,9 |
| 13 | 205,4 | 92,2 | 1 | 4,3 | 6,3 |

Продолжение табл. 6

| 14 | 156,1 | 62,3 | 2,6 | 8,2 | 4,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 64,2 | 21,3 | 5,1 | 1,9 | 3,4 |
| 16 | 100,9 | 47 | 3,1 | 10,9 | 2,3 |
| 17 | 86,6 | 39,8 | 1,2 | 7,2 | 4,4 |
| 18 | 94,2 | 45,1 | 7,5 | 5 | 5 |
| 19 | 32,8 | 17,1 | 4,9 | 5,7 | 4 |
| 20 | 59,2 | 30 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 119,4 | 45,3 | 2,6 | 1,2 | 7,6 |
| 22 | 187 | 53,1 | 2,2 | 5,4 | 4,6 |
| 23 | 201,7 | 65 | 1,3 | 4,2 | 1,3 |
| 24 | 138 | 39,2 | 5 | 4,9 | 4,4 |
| 25 | 197,3 | 28,4 | 7,9 | 13,8 | 9 |
| 26 | 192,6 | 91 | 7,4 | 13,7 | 8,5 |
| 27 | 35,6 | 20,6 | 2,3 | 2,1 | 1 |
| 28 | 43,7 | 25 | 2,4 | 2,3 | 1,5 |
| 29 | 66 | 57,3 | 3,5 | 3,5 | 2,7 |
| 30 | 76,1 | 58,9 | 3,7 | 3,7 | 2,9 |
| 31 | 105,4 | 32,6 | 4,3 | 7 | 3,8 |
| 32 | 108 | 69,7 | 4,5 | 7,7 | 4,1 |
| 33 | 100,9 | 47,5 | 3,3 | 10,8 | 2,4 |
| 34 | 134,2 | 76,6 | 6 | 10,1 | 5,9 |
| 35 | 162,7 | 81,2 | 6,5 | 11,2 | 7,1 |
| 36 | 164,8 | 24,1 | 6,7 | 11,6 | 4,3 |
| 37 | 182,8 | 86,3 | 7,1 | 12,7 | 8,1 |
| 38 | 189,1 | 11 | 7,3 | 13 | 8,3 |
| 39 | 83,5 | 8 | 3,9 | 6 | 3 |
| 40 | 88 | 18,1 | 4,1 | 6,5 | 3,6 |
| 41 | 48,7 | 33 | 3 | 2,6 | 2 |
| 42 | 54,2 | 54 | 3,3 | 3,1 | 2,1 |
| 43 | 145 | 26,4 | 6,2 | 10,5 | 6,7 |
| 44 | 152,7 | 41 | 6,4 | 11 | 7 |
| 45 | 167,2 | 26,7 | 6,8 | 12,1 | 7,9 |
| 46 | 176,9 | 84,9 | 7 | 12,3 | 8 |

Продолжение табл.6

| 47 | 122,5 | 37,8 | 5,4 | 9 | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 126,1 | 72,8 | 5,6 | 9,3 | 5,5 |
| 49 | 187,3 | 24,5 | 9,1 | 11,2 | 6,5 |
| 50 | 122,5 | 84,9 | 5,6 | 12,1 | 5,2 |
| 51 | 88 | 41 | 6,2 | 6 | 2,1 |
| 52 | 167,2 | 33 | 3,9 | 10,5 | 7,9 |
| 53 | 83,5 | 26,4 | 7,4 | 12,3 | 5,2 |
| 54 | 108 | 18,1 | 5,6 | 11,6 | 5,9 |
| 55 | 182,8 | 37,8 | 7,3 | 7,7 | 2,9 |
| 56 | 54,2 | 24,1 | 9,1 | 10,5 | 8 |
| 57 | 134,2 | 37,8 | 6,2 | 11,2 | 4,3 |
| 58 | 122,5 | 54 | 3,9 | 3,1 | 4,1 |
| 59 | 76,1 | 20,6 | 5 | 12 | 4,4 |
| 60 | 189,1 | 13 | 4 | 10,1 | 6,7 |
| 61 | 122,5 | 84,9 | 2,4 | 6 | 1,3 |
| 62 | 141,8 | 86,3 | 5,8 | 9,8 | 4,4 |
| 63 | 98,3 | 7,5 | 4,5 | 5,4 | 9 |
| 64 | 68 | 60 | 2,2 | 8,2 | 7,7 |
| 65 | 40,7 | 18,1 | 3,7 | 6,2 | 6,3 |
| 66 | 116,1 | 33 | 1 | 2,2 | 9 |
| 67 | 182,7 | 26,4 | 1,2 | 11 | 4,3 |
| 68 | 199,1 | 18,1 | 2,1 | 12,2 | 8,1 |
| 69 | 85,5 | 37,9 | 4,3 | 12,6 | 8,3 |
| 70 | 88,8 | 28,1 | 1,1 | 9,5 | 3 |
| 71 | 48,6 | 20,6 | 1,5 | 9,3 | 3,6 |
| 72 | 54,4 | 19 | 2,6 | 11,2 | 2 |
| 73 | 152,7 | 6,9 | 1,3 | 12,4 | 2,1 |
| 74 | 167,2 | 41 | 5,1 | 11,7 | 6,7 |
| 75 | 176,9 | 33 | 1,8 | 11,5 | 7 |
| 76 | 125,5 | 26,7 | 1,9 | 12,7 | 1,2 |
| 77 | 126,4 | 18,9 | 5,5 | 13 | 1,4 |
| 78 | 187,3 | 37,9 | 6 | 7,2 | 6,3 |

Продолжение табл.6

| 79 | 122,2 | 24,9 | 7,1 | 6,5 | 4,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 130 | 47 | 3,7 | 2,6 | 3,4 |
| 81 | 134,5 | 39,8 | 4,3 | 3,1 | 2,3 |
| 82 | 36 | 45,1 | 4,5 | 9,8 | 4,7 |
| 83 | 178,6 | 17,1 | 5,8 | 5,4 | 4,4 |
| 84 | 58,3 | 30 | 6 | 8,2 | 9 |
| 85 | 112 | 45,3 | 6,5 | 6,2 | 8,5 |
| 86 | 77,3 | 23,1 | 6,7 | 2,2 | 1 |
| 87 | 145,2 | 65 | 7,1 | 11 | 1,5 |
| 88 | 132 | 39,2 | 7,3 | 12,2 | 2,7 |
| 89 | 87 | 28,4 | 3,9 | 12,6 | 2,9 |
| 90 | 90,9 | 41,9 | 4,1 | 9,5 | 3,8 |
| 91 | 94,4 | 35,2 | 1,2 | 8,8 | 6,1 |
| 92 | 141,7 | 42,3 | 2 | 13,2 | 6,2 |
| 93 | 96,4 | 31,5 | 4 | 8,1 | 4,8 |
| 94 | 141,9 | 45,3 | 1,1 | 5 | 2,5 |
| 95 | 98,4 | 17 | 1,5 | 4,7 | 8,8 |
| 96 | 68 | 44,8 | 2,6 | 11,9 | 1,8 |
| 97 | 40,4 | 5 | 1,3 | 5,4 | 3,2 |
| 98 | 116,4 | 23,3 | 5,1 | 6,8 | 4,9 |
| 99 | 174,5 | 52,4 | 1,8 | 5,2 | 5,8 |
| 100 | 94,8 | 23,3 | 1,8 | 6,3 | 6 |

Форма 2

Форма представления результатов расчета выброса

вредных веществ (в тоннах) к задаче №2

| Группы автотр. средств | Выброс СО | Выброс СH | Выброс NOx | CO+CH+NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Город | Объезд | Город | Объезд | Город | Объезд | Город | Объезд |
| Легковые Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые с бензиновым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые с дизельными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с бензиновыми прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с бензиновыми маршрутные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с дизельными маршрутные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего выбросов с объездом |  |  |  |  |
| Всего выбросов по заданию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение выброса в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение всего выброса |  |  |  |  |

ПЛАТЕЖИ ЗА ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Рядом законов РФ, а также республиканскими, краевыми и областными законодательными и нормативными актами предусмотрено введение для природопользователей платы за загрязняющие выбросы в атмосферный воздух.

За выбросы загрязняющих веществ в атмосферу промышленным предприятием, установлены два вида нормативов платы:

•  за выброс загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов выбросов;

•  за превышение установленных лимитов выбросов загрязняющих веществ.

В РФ принято устанавливать нормативы платы по каждому отдельному виду загрязняющих веществ. Поэтому расчет размеров платы ведётся по каждому отдельному виду загрязняющих веществ.

Размер платы предприятия за выброс j-ro загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов выбросов П1j (руб.) определяется по формулам:

если Мфj < Млj  , то

П1j = Р1j  Мфj  , руб.                                                              (5)

где

- Мфj   -   фактический выброс предприятием j-ro загрязняющего вещества, т.

- Млj   -   лимит выброса предприятием j-ro загрязняющего вещества, т;

- Р1j    -    норматив платы предприятия за выброс j-ro загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов выбросов, руб./т,

если  Мфj = Млj  , то

П1j = Р1j  Млj  , руб.                                                                 (6)

Размер платы предприятия за выброс j-ro загрязняющего вещества сверх установленного лимита выброса П2j, (руб.) определяется по формуле:

П1j = Р1j  (Мфj – Млj)  , руб                                                        (7)

Условие к задаче № 3

Установленные предприятию лимиты Выбросов и фактические выбросы за отчетный год приведены в таблице исходных данных (табл.7).

Определить размеры платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при следующих значениях нормативов платы:

сернистый ангидрид

•  при выбросах в пределах лимита 30 руб./т;

•  при выбросах сверх лимита 140 руб./т;

оксид углерода

•  при выбросах в пределах лимита 0,3 руб./т;

•  при выбросах сверх лимита 1,5 руб./т;

оксид азота

•  при выбросах в пределах лимита 25 руб./т;

•  при выбросах сверх лимита 120 руб./т;

серная кислота

•  при выбросах в пределах лимита 15 руб./т;  .

•  при выбросах сверх лимита 70 руб./т.

Решение задачи представить в виде таблицы (форма 3).

Таблица 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Объем выброса загрязняющих веществ, т

| № | Сернистый ангидрид |  | Оксид углерода | Оксид азота | Серная кислота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар | лимит | факт | лимит | факт | лимит | факт | лимит | факт |
| 1 | 4900 | 6000 | 4400 | 3900 | 1800 | 1600 | 175 | 155 |
| 2 | 4800 | 4600 | 4300 | 4000 | 1900 | 1500 | 165 | 160 |
| 3 | 4700 | 5600 | 4200 | 4100 | 2000 | 1400 | 155 | 165 |
| 4 | 4600 | 5400 | 4100 | 4200 | 2100 | 1300 | 145 | 170 |
| 5 | 4500 | 5200 | 4000 | 4300 | 2200 | 2800 | 135 | 175 |
| 6 | 4400 | 5000 | 3900 | 4400 | 2300 | 2600 | 125 | 180 |
| 7 | 4300 | 4000 | 3800 | 3700 | 2400 | 2400 | 140 | 185 |
| 8 | 4200 | 4600 | 3700 | 4600 | 2000 | 2200 | 155 | 190 |
| 9 | 4100 | 4400 | 4000 | 4700 | 1600 | 2000 | 170 | 195 |
| 10 | 4000 | 4200 | 4300 | 4800 | 1200 | 1800 | 185 | 200 |
| 11 | 5100 | 5000 | 4500 | 4800 | 1700 | 1700 | 160 | 180 |
| 12 | 5200 | 5500 | 4600 | 4300 | 1800 | 1600 | 165 | 185 |
| 13 | 5300 | 5200 | 4800 | 5300 | 1900 | 2300 | 170 | 160 |
| 14 | 5600 | 6000 | 4800 | 4600 | 2000 | 2000 | 180 | 210 |
| 15 | 4100 | 4000 | 3800 | 4300 | 1300 | 1300 | 120 | 150 |
| 16 | 4300 | 4600 | 3900 | 3900 | 1400 | 1600 | 140 | 130 |
| 17 | 4800 | 4300 | 4000 | 3900 | 1600 | 2100 | 155 | 170 |
| 18 | 5000 | 5500 | 4200 | 4400 | 1800 | 1700 | 165 | 160 |
| 19 | 4600 | 4600 | 4700 | 5000 | 1700 | 1700 | 160 | 185 |
| 20 | 5400 | 5700 | 4800 | 4600 | 1900 | 1800 | 180 | 200 |
| 21 | 5500 | 5400 | 4600 | 5000 | 2000 | 2400 | 185 | 175 |
| 22 | 4400 | 4200 | 4100 | 4500 | 1700 | 2100 | 170 | 165 |
| 23 | 4900 | 4800 | 4200 | 4700 | 1700 | 1700 | 165 | 180 |
| 24 | 5100 | 5400 | 4300 | 4300 | 1800 | 2300 | 175 | 170 |
| 25 | 5200 | 5200 | 4500 | 4900 | 1900 | 2400 | 180 | 175 |
| 26 | 5300 | 5100 | 4700 | 5100 | 2000 | 2000 | 190 | 210 |
| 27 | 4100 | 4300 | 3800 | 3700 | 1700 | 2200 | 170 | 170 |

Продолжение табл.7

| 28 | 4300 | 4300 | 4000 | 4000 | 1800 | 2400 | 185 | 205 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 4500 | 5000 | 4300 | 4900 | 1800 | 1800 | 175 | 175 |
| 30 | 5000 | 5400 | 4500 | 4900 | 1900 | 1700 | 180 | 175 |
| 31 | 4000 | 6000 | 3700 | 5200 | 1300 | 2800 | 120 | 210 |
| 32 | 4100 | 5900 | 3800 | 3600 | 1400 | 1300 | 130 | 205 |
| 33 | 4200 | 5800 | 3900 | 5000 | 1500 | 2600 | 140 | 200 |
| 34 | 4300 | 5000 | 4000 | 4900 | 1600 | 2500 | 150 | 195 |
| 35 | 4400 | 4300 | 4100 | 4800 | 1700 | 2400 | 160 | 190 |
| 36 | 4500 | 5500 | 4200 | 4700 | 1800 | 2300 | 170 | 185 |
| 37 | 4600 | 4400 | 4300 | 4100 | 1900 | 2200 | 180 | 180 |
| 38 | 4700 | 5300 | 4400 | 4500 | 2000 | 2100 | 190 | 175 |
| 39 | 4800 | 5200 | 4500 | 4400 | 2100 | 2000 | 125 | 170 |
| 40 | 4900 | 5100 | 4600 | 4300 | 2200 | 1900 | 135 | 165 |
| 41 | 5000 | 5000 | 4700 | 4200 | 2300 | 1800 | 145 | 160 |
| 42 | 5100 | 4900 | 4600 | 4100 | 2400 | 1700 | 155 | 155 |
| 43 | 5200 | 4800 | 4500 | 4000 | 2200 | 1600 | 165 | 150 |
| 44 | 5300 | 4700 | 4400 | 3900 | 2000 | 1500 | 175 | 145 |
| 45 | 5400 | 4600 | 4300 | 3800 | 1800 | 1400 | 185 | 140 |
| 46 | 5500 | 4500 | 4200 | 5100 | 1600 | 1300 | 180 | 135 |
| 47 | 5600 | 4400 | 4100 | 4900 | 1400 | 1500 | 175 | 130 |
| 48 | 5200 | 4600 | 4000 | 4700 | 1200 | 1700 | 170 | 125 |
| 49 | 4800 | 4800 | 3900 | 4500 | 1300 | 1900 | 165 | 120 |
| 50 | 4400 | 5000 | 3800 | 4300 | 1400 | 2100 | 160 | 210 |
| 51 | 4000 | 5200 | 3700 | 4100 | 1500 | 2300 | 155 | 200 |
| 52 | 4100 | 5400 | 3600 | 3900 | 1600 | 2500 | 150 | 190 |
| 53 | 4200 | 5600 | 3500 | 3700 | 1700 | 2700 | 145 | 180 |
| 54 | 4300 | 5800 | 4600 | 3800 | 1800 | 2900 | 140 | 170 |
| 55 | 4400 | 6000 | 4400 | 3900 | 1900 | 2800 | 135 | 160 |
| 56 | 4500 | 5900 | 4200 | 4000 | 2000 | 2600 | 130 | 150 |
| 57 | 4600 | 5800 | 4000 | 4100 | 2100 | 2400 | 125 | 140 |
| 58 | 4700 | 5700 | 3800 | 4200 | 2200 | 2200 | 130 | 130 |
| 59 | 4800 | 5600 | 3600 | 4300 | 2300 | 2000 | 135 | 135 |
| 60 | 4900 | 5500 | 3700 | 4400 | 2400 | 1800 | 140 | 140 |
| 61 | 5000 | 5400 | 3800 | 4500 | 1200 | 1600 | 145 | 145 |
| 62 | 5100 | 5300 | 3900 | 4600 | 1300 | 1400 | 150 | 150 |
| 63 | 5200 | 5200 | 4000 | 4700 | 1400 | 1200 | 155 | 155 |
| 64 | 4100 | 5100 | 4100 | 4800 | 1500 | 1300 | 160 | 160 |
| 65 | 4300 | 5000 | 4200 | 4900 | 1600 | 1400 | 165 | 165 |
| 66 | 4500 | 4900 | 4300 | 5000 | 1700 | 1500 | 170 | 170 |
| 67 | 4700 | 4800 | 4400 | 5100 | 1800 | 1600 | 175 | 175 |
| 68 | 4900 | 4700 | 4500 | 5200 | 1900 | 1700 | 180 | 180 |
| 69 | 5100 | 4600 | 4600 | 5000 | 2000 | 1800 | 185 | 185 |
| 70 | 5000 | 4500 | 4700 | 4800 | 2100 | 1900 | 170 | 190 |
| 71 | 4900 | 4400 | 3700 | 4600 | 2200 | 2000 | 155 | 195 |

Продолжение табл.7

| 72 | 4800 | 4300 | 3900 | 4400 | 2300 | 2100 | 140 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 4700 | 4200 | 4100 | 4200 | 2100 | 2200 | 125 | 205 |
| 74 | 4600 | 4300 | 4300 | 4000 | 1900 | 2300 | 145 | 210 |
| 75 | 4500 | 4400 | 4500 | 3800 | 1700 | 2400 | 165 | 215 |
| 76 | 4400 | 4500 | 4700 | 3900 | 1500 | 2500 | 185 | 200 |
| 77 | 4300 | 4600 | 3600 | 4000 | 1300 | 2600 | 180 | 185 |
| 78 | 4200 | 4700 | 3700 | 4100 | 1600 | 2700 | 175 | 170 |
| 79 | 4100 | 4000 | 3800 | 4200 | 1900 | 2800 | 170 | 155 |
| 80 | 4000 | 4900 | 3900 | 4300 | 2200 | 2700 | 165 | 140 |
| 81 | 4300 | 5000 | 4000 | 4400 | 2000 | 2600 | 160 | 125 |
| 82 | 4600 | 5100 | 4100 | 4000 | 1800 | 2500 | 155 | 110 |
| 83 | 4900 | 5200 | 4200 | 4600 | 1600 | 2400 | 150 | 115 |
| 84 | 5200 | 5300 | 4300 | 4700 | 1400 | 2300 | 145 | 120 |
| 85 | 5500 | 5400 | 4400 | 4300 | 1200 | 2200 | 140 | 125 |
| 86 | 5400 | 5500 | 4500 | 4900 | 1300 | 2100 | 135 | 130 |
| 87 | 5300 | 4400 | 4600 | 5000 | 1400 | 2000 | 130 | 135 |
| 88 | 5200 | 5700 | 4700 | 5100 | 1500 | 1900 | 160 | 140 |
| 89 | 5100 | 5800 | 4600 | 5200 | 1600 | 1800 | 190 | 145 |
| 90 | 4600 | 5100 | 4200 | 4000 | 1600 | 1600 | 164 | 170 |
| 91 | 5400 | 5200 | 4600 | 5200 | 2000 | 2100 | 170 | 170 |
| 92 | 5500 | 5800 | 4700 | 4500 | 2200 | 2100 | 175 | 185 |
| 93 | 5700 | 5500 | 4900 | 5600 | 2400 | 2800 | 175 | 175 |
| 94 | 4400 | 5000 | 4000 | 3800 | 1500 | 1500 | 160 | 170 |
| 95 | 4200 | 4000 | 4000 | 4600 | 1400 | 1600 | 150 | 150 |
| 96 | 4000 | 4700 | 3700 | 3600 | 1300 | 1300 | 145 | 150 |
| 97 | 4500 | 4500 | 4100 | 4500 | 1400 | 1800 | 130 | 125 |
| 98 | 4700 | 5000 | 4300 | 4700 | 1500 | 1400 | 140 | 155 |
| 99 | 4900 | 5300 | 4400 | 4400 | 1600 | 2300 | 150 | 145 |
| 100 | 4600 | 5100 | 4200 | 4000 | 1600 | 1600 | 164 | 170 |

Форма 3

Форма представления результатов расчёта к задаче №3

| Исходные и расчетные показатели | Сернистый ангидрид | Оксид углерода | Оксид азота | Серная кислота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . Расчет платы за выброс в пределах лимитов |
| Норматив платы, руб./т |  |  |  |  |
| Фактический выброс в пределах лимита, т |  |  |  |  |
| Размер платы, руб. |  |  |  |  |
| 2. Расчет платы за выбросы, превышающие лимит |
| Норматив платы, руб./т |  |  |  |  |
| Превышение лимита, т |  |  |  |  |
| Размер платы, руб. |  |  |  |  |
| 3. Размер платы за выброс каждого вещества, руб. |  |  |  |  |
| 4. Общий размер платы предприятия за выбросы в атмосферу, руб. |  |

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА

(выбор топлива с учетом платежей)

В РФ нормативными актами предусматривается определение количества выбросов загрязняющих веществ либо по результатам проводимых в соответствии с существующим регламентом непосредственных замеров, либо расчетным путем по утвержденным методикам расчета для каждого вида производства и применяемого технологического оборудования.

В данной задаче используются рекомендуемые методы расчета выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах малой производительности (формулы даны для случая отсутствия установок по улавливанию или обезвреживанию отходящих газов). Рассматривается использование только твердого топлива - угля. В этом случае рассчитываются выбросы твердых частиц (летучая зола и несгоревшее топливо), оксиды серы (в пересчете на SO2), оксид углерода СО и оксиды азота (в пересчете на NO2). В задаче рассчитываются годовые выбросы.

Выброс твердых частиц Птв рассчитывается по формуле:

,  т/год                                                     (8)

где

- В - расход топлива, т/год;

- Аг - зольность топлива, %;

- х - коэффициент, характеризующий условия сгорания (зависит от типа топки).

Количество оксидов серы   Пso (в пересчете на SO2) определяется по уравнению:

,  т/год                                               (9)

где

- Sr - содержание серы в топливе, % ;

- Nso1 - доля оксидов серы, связываемая золой.

Выброс оксида углерода Псо рассчитывается следующим образом:

т/год                                      (10)

где

- Qi  - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

- Ксо - количество оксида углерода на единицу теплоты, выделяющейся при горении топлива, кг/ГДж  - зависит от типа топки;

- q4 - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, % -зависит от типа топки.

Оксиды азота Пт рассчитываются по формуле:

т/год                                         (11)

где

- V0  -   объем продуктов сгорания топлива при коэффициенте избытка воздуха (а) равном 1,0, мэ/кг;

- а    -   коэффициент избытка воздуха (зависит от типа топки).

Коэффициент 0,0002 учитывает экспериментальные данные по содержанию оксидов азота в дымовых газах и приведение к одной размерности.

Определение количества выбросов необходимо для их нормирования и расчета платежей. Последние построены таким образом, что должны способствовать принятию предприятием мер по сокращению выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Наиболее отработан этот механизм именно для процессов сжигания топлив в энергетике. Однако он реально ощутим и для котельных с котлами малой производительности. Решаемая задача и представляет собою ; пример экономической оптимизации деятельности предприятия исходя из экологических требований.

Условие к задаче № 4

На товарно-сырьевой бирже предлагается 5 сортов углей по одной цене-1,0 руб./ГДж. требуется определить (с учетом экологических свойств различных видов и сортов углей) наиболее выгодный вариант обеспечения предприятия топливом.

В предыдущем периоде предприятие использовало топливо (см. таблицу характеристик углей - табл.8), соответствующее номеру решаемого варианта. Соответственно лимиты выбросов в атмосферу на текущий период виданы были из расчета использования этого сорта топлива.

Потребность предприятия в топливе, тип топки котельной и предлагаемые виды углей приведены в таблице исходный данных (табл.9).

Характеристики различных видов топок приведены в справочной таблице (табл.10).

Котельная предприятия не оборудована золоуловителем и другими какими-либо устройствами, снижающими выбросы вредных веществ в атмосферу. Доля серы, связываемой золой, принимается для кузнецких и печорских углей - 0.1, для канско-ачинских и подмосковных - 0,2.

Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляют:

твердые частицы (пыль нетоксичная)

•  при выбросах в пределах лимита 0,05 руб./т;

•  при выбросах сверх лимита 0.12 руб/т;

оксиды серы

•  при выбросах в пределах лимита 30 руб./т;

•  при выбросах сверх лимита 140 руб./т;

оксид углерода

•  при выбросах в пределах лимита 0,3 руб./т;

•  при выбросах сверх лимита 1,5 руб./т;

оксид азота

•  при выбросах в пределах лимита 25 руб./т;

•  при выбросах сверх лимита 120 руб./т.

Итогом решения является определение следующих данных:

- сорта наиболее выгодного для предприятия угля (N по табл. характеристик углей);

- уменьшения расходов предприятия при переходе на наиболее выгодный вариант;

- сорта наиболее невыгодного (наиболее дорогого) варианта (N по табл. характеристик углей);

- раэница в расходах предприятия по наиболее выгодному и наиболее дорогому вариантам.

Решение задачи представить в форме таблицы (см. форму 4).

При расчетах расход топлива В (т/год) и количество выбросов всех видов загрязняющих веществ допускается округлять до 0,01т.

Таблица 8

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВ

| №п/n | Угольный бассейн, объединение, шахта | Зольность Аг.% | Содержание серы Sr , % | Объем продуктов сгорания при а=1, V0 | Низшая теплота сгорания Q1, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подмосковный, Тулуголь, ш. Щекинская | 37,6 | 3,7 | 2,71 | 10,38 |
| 2 | Подмосковный, Новомосковскуголь, ш.Северная | 28,5 | 5 | 3,21 | 11,24 |
| 3 | Кузнецкий (откр добыча),разрез Моховский | 11,1 | 0,4 | 6,62 | 23,56 |
| 4 | Кузнецкий (откр добыча), разрез Колмогорский | 12 | 0,5 | 7,12 | 25,53 |
| 5 | Канско-Ачинский, разрез Ирша-Борогдинский | 6,7 | 0,2 | 4,53 | 15,54 |
| 6 | Подмосковный ш.Россошинская | 35,7 | 2,5 | 2,82 | 10,3 |
| 7 | Подмосковный, Тулуголь,ш. Западная | 37 | 3,5 | 2,93 | 10,47 |
| 8 | Кузнецкий (откр добыча),разрез Байдаевский | 9,2 | 0,4 | 7,39 | 26,67 |
| 9 | Кузнецкий (откр добыча), разрез Грамотеинский | 13,5 | 0,3 | 6,81 | 24,36 |
| 10 | Канско- Ачинский, разрез Назаровский | 7,3 | 0,4 | 3,92 | 13,06 |
| 11 | Подмосковный, Тулуголь, ш. Московская | 36,4 | 3,6 | 2,68 | 10,09 |
| 12 | Подмосковный, Новомосковскуголь, ш.Горняк | 28,8 | 4,1 | 3,22 | 11,48 |
| 13 | Кузнецкий (откр. добыча), разрез Новосергиевский | 13,8 | 0,5 | 7,11 | 25,83 |
| 14 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Прокопьевский | 9 | 0,4 | 7,38 | 26,71 |

Продолжение табл. 8

| 15 | Канско- Ачинский, Березовское месторождение . | 4,7 | 0,2 | 4,62 | 15,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 53 | 36,1 | 7,7 | 2,83 | 10,34 |
| 17 | Подмосковный, Новомосковску голь, ш.Дубовская | 35,9 | 5,3 | 3,11 | 10,97 |
| 18 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Киселевский | 7,4 | 0,4 | 7,58 | 27,63 |
| 19 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Черниговский | 17,1 | 0,4 | 6,59 | 23,68 |
| 20 | Канско-Ачинский, Барандатское месторождение | 4,4 | 0,2 | 4,38 | 14,86 |
| 21 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 57 | 36,5 | 6,8 | 3,15 | 10,8 |
| 22 | Подмосковный, Новомосковскугаль, ш.Зубовская | 41,6 | 3,7 | 2,57 | 9,29 |
| 23 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Томусинский | 14,6 | 0,5 | 7,07 | 24,4 |
| 24 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Междуреченский | 15,6 | 0,3 | 7,21 | 25,87 |
| 25 | ПечерскиЙ, Интауголь | 31 | 3,2 | 5,62 | 17,54 |
| 26 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 3 | 35,5 | 7,8 | 3,07 | 10,59 |
| 27 | Подмосковный, Новомосковскуголь, ш.Соколовская | 30,8 | 5,7 | 3,25 | 11,35 |
| 28 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Сибиргинский | 15,6 | 0,3 | 7,17 | 25,87 |
| 29 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Листвянсхий | 18,4 | 0,5 | 6,68 | 24,44 |
| 30 | Печерский, Воркутауголь | 12 | 0,6 | 7,64 | 27,47 |
| 31 | Подмосковный ш.Россошинская | 35,7 | 2,5 | 2,82 | 10,3 |
| 32 | Подмосковный, Тулуголь,ш. Западная | 37 | 3,5 | 2,93 | 10,47 |
| 33 | Кузнецкий (откр добыча),разрез Байдаевский | 9,2 | 0,4 | 7,39 | 26,67 |
| 34 | Кузнецкий (откр добыча), разрез Грамотеинский | 13,5 | 0,3 | 6,81 | 24,36 |
| 35 | Канско- Ачинский, разрез Назаровский | 7,3 | 0,4 | 3,92 | 13,06 |
| 36 | Подмосковный, Новомосковску голь, ш.Дубовская | 35,9 | 5,3 | 3,11 | 10,97 |
| 37 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Киселевский | 7,4 | 0,4 | 7,58 | 27,63 |
| 38 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Черниговский | 17,1 | 0,4 | 6,59 | 23,68 |
| 39 | Канско-Ачинский, Барандатское месторождение | 4,4 | 0,2 | 4,38 | 14,86 |
| 40 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 57 | 36,5 | 6,8 | 3,15 | 10,8 |
| 41 | Канско-Ачинский, Барандатское месторождение | 4,4 | 0,2 | 4,38 | 14,86 |
| 42 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 57 | 36,5 | 6,8 | 3,15 | 10,8 |
| 43 | Подмосковный, Новомосковскугаль, ш.Зубовская | 41,6 | 3,7 | 2,57 | 9,29 |
| 44 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Томусинский | 14,6 | 0,5 | 7,07 | 24,4 |
| 45 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Междуреченский | 15,6 | 0,3 | 7,21 | 25,87 |
| 46 | ПечерскиЙ, Интауголь | 31 | 3,2 | 5,62 | 17,54 |
| 47 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 3 | 35,5 | 7,8 | 3,07 | 10,59 |
| 48 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Киселевский | 7,4 | 0,4 | 7,58 | 27,63 |
| 49 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Томусинский | 14,6 | 0,5 | 7,07 | 24,4 |
| 50 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Междуреченский | 15,6 | 0,3 | 7,21 | 25,87 |
| 51 | Печерский, Интауголь | 31 | 3,2 | 5,62 | 17,54 |
| 52 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 3 | 35,5 | 7,8 | 3,07 | 10,59 |
| 53 | Подмосковный, Новомосковскуголь, ш.Соколовская | 30,8 | 5,7 | 3,25 | 11,35 |
| 54 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Сибиргинский | 15,6 | 0,3 | 7,17 | 25,87 |
| 55 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Листвянсхий | 18,4 | 0,5 | 6,68 | 24,44 |
| 56 | Печерский, Воркутауголь | 12 | 0,6 | 7,64 | 27,47 |
| 57 | Подмосковный, Тулуголь, ш. Щекинская | 37,6 | 3,7 | 2,71 | 10,38 |
| 58 | Подмосковный, Новомосковскуголь, ш.Северная | 28,5 | 5 | 3,21 | 11,24 |

Продолжение табл. 8

| 59 | Кузнецкий (откр добыча),разрез Моховский | 11,1 | 0,4 | 6,62 | 23,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Кузнецкий (откр добыча), разрез Колмогорский | 12 | 0,5 | 7,12 | 25,53 |
| 61 | Канско-Ачинский, разрез Ирша-Борогдинский | 6,7 | 0,2 | 4,53 | 15,54 |
| 62 | Подмосковный, Новомосковскуголь, ш.Северная | 28,5 | 5 | 3,21 | 11,24 |
| 63 | Кузнецкий (откр добыча),разрез Моховский | 11,1 | 0,4 | 6,62 | 23,56 |
| 64 | Канско- Ачинский, Березовское месторождение . | 4,7 | 0,2 | 4,62 | 15,7 |
| 65 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 53 | 36,1 | 7,7 | 2,83 | 10,34 |
| 66 | Подмосковный, Новомосковску голь, ш.Дубовская | 35,9 | 5,3 | 3,11 | 10,97 |
| 67 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Киселевский | 7,4 | 0,4 | 7,58 | 27,63 |
| 68 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Черниговский | 17,1 | 0,4 | 6,59 | 23,68 |
| 69 | Канско-Ачинский, Барандатское месторождение | 4,4 | 0,2 | 4,38 | 14,86 |
| 70 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 57 | 36,5 | 6,8 | 3,15 | 10,8 |
| 71 | Подмосковный, Новомосковскугаль, ш.Зубовская | 41,6 | 3,7 | 2,57 | 9,29 |
| 72 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Томусинский | 14,6 | 0,5 | 7,07 | 24,4 |
| 73 | Кузнецкий (откр. добыча), разрез Новосергиевский | 13,8 | 0,5 | 7,11 | 25,83 |
| 74 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Прокопьевский | 9 | 0,4 | 7,38 | 26,71 |
| 75 | Канско- Ачинский, Березовское месторождение . | 4,7 | 0,2 | 4,62 | 15,7 |
| 76 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 53 | 36,1 | 7,7 | 2,83 | 10,34 |
| 77 | Подмосковный, Новомосковску голь, ш.Дубовская | 35,9 | 5,3 | 3,11 | 10,97 |
| 78 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Киселевский | 7,4 | 0,4 | 7,58 | 27,63 |
| 79 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Черниговский | 17,1 | 0,4 | 6,59 | 23,68 |
| 80 | Канско-Ачинский, Барандатское месторождение | 4,4 | 0,2 | 4,38 | 14,86 |
| 81 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Черниговский | 17,1 | 0,4 | 6,59 | 23,68 |
| 82 | Печерский, Воркутауголь | 12 | 0,6 | 7,64 | 27,47 |
| 83 | Канско-Ачинский, Барандатское месторождение | 4,4 | 0,2 | 4,38 | 14,86 |
| 84 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 57 | 36,5 | 6,8 | 3,15 | 10,8 |
| 85 | Подмосковный, Новомосковскугаль, ш.Зубовская | 41,6 | 3,7 | 2,57 | 9,29 |
| 86 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Томусинский | 14,6 | 0,5 | 7,07 | 24,4 |
| 87 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Междуреченский | 15,6 | 0,3 | 7,21 | 25,87 |
| 88 | ПечерскиЙ, Интауголь | 31 | 3,2 | 5,62 | 17,54 |
| 89 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 3 | 35,5 | 7,8 | 3,07 | 10,59 |
| 90 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Киселевский | 7,4 | 0,4 | 7,58 | 27,63 |
| 91 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Томусинский | 14,6 | 0,5 | 7,07 | 24,4 |
| 92 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Междуреченский | 15,6 | 0,3 | 7,21 | 25,87 |
| 93 | Канско- Ачинский, Березовское месторождение . | 4,7 | 0,2 | 4,62 | 15,7 |
| 94 | Подмосковный, Скопинское, ш. N 53 | 36,1 | 7,7 | 2,83 | 10,34 |
| 95 | Подмосковный, Новомосковску голь, ш.Дубовская | 35,9 | 5,3 | 3,11 | 10,97 |
| 96 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Киселевский | 7,4 | 0,4 | 7,58 | 27,63 |
| 97 | Кузнецкий (откр.добыча), разрез Черниговский | 17,1 | 0,4 | 6,59 | 23,68 |
| 98 | Канско-Ачинский, Барандатское месторождение | 4,4 | 0,2 | 4,38 | 14,86 |
| 99 | Кузнецкий (откр добыча), разрез Грамотеинский | 13,5 | 0,3 | 6,81 | 24,36 |
| 100 | Канско- Ачинский, разрез Назаровский | 7,3 | 0,4 | 3,92 | 13,06 |

Исходные данные к задаче №4                                                       Таблица 9

| Номер варианта | Расчётная потребность котельной в топливе, ГДж/год | Тип топки (по таблице характеристик топок) | Возможные марки углей (по табл. Характеристик) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4000 | 1 | 91-95 |
| 2 | 8500 | 2 | 91-95 |
| 3 | 2500 | 3 | 91-95 |
| 4 | 4500 | 4 | 91-95 |
| 5 | 3500 | 5 | 91-95 |
| 6 | 3000 | 6 | 96-100 |
| 7 | 5000 | 1 | 96-100 |
| 8 | 5500 | 2 | 96-100 |
| 9 | 6000 | 3 | 96-100 |
| 10 | 6500 | 4 | 96-100 |
| 11 | 7000 | 5 | 11-15 |
| 12 | 7500 | 6 | 11-15 |
| 13 | 8000 | 1 | 11-15 |
| 14 | 9000 | 2 | 11-15 |
| 15 | 9500 | 3 | 11-15 |
| 16 | 4000 | 4 | 16-20 |
| 17 | 8500 | 5 | 16-20 |
| 18 | 2500 | 6 | 16-20 |
| 19 | 4500 | 1 | 16-20 |
| 20 | 3500 | 2 | 16-20 |
| 21 | 3000 | 3 | 21-25 |
| 22 | 5000 | 4 | 21-25 |
| 23 | 5500 | 5 | 21-25 |
| 24 | 6000 | 6 | 21-25 |
| 25 | 6500 | 1 | 21-25 |
| 26 | 7000 | 2 | 26-30 |
| 27 | 7500 | 3 | 26-30 |
| 28 | 8000 | 4 | 26-30 |
| 29 | 9000 | 5 | 26-30 |
| 30 | 9500 | 6 | 26-30 |
| 31 | 4000 | 1 | 31-35 |
| 32 | 8500 | 2 | 31-35 |
| 33 | 2500 | 3 | 31-35 |
| 34 | 4500 | 4 | 31-35 |
| 35 | 3500 | 5 | 31-35 |
| 36 | 3000 | 6 | 36-40 |
| 37 | 5000 | 1 | 36-40 |
| 38 | 5500 | 2 | 36-40 |
| 39 | 6000 | 3 | 36-40 |
| 40 | 6500 | 4 | 36-40 |

Продолжение табл. 9

| 41 | 7000 | 5 | 41-45 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 7500 | 6 | 41-45 |
| 43 | 8000 | 1 | 41-45 |
| 44 | 9000 | 2 | 41-45 |
| 45 | 9500 | 3 | 41-45 |
| 46 | 4000 | 4 | 46-50 |
| 47 | 8500 | 5 | 46-50 |
| 48 | 2500 | 6 | 46-50 |
| 49 | 4500 | 1 | 46-50 |
| 50 | 3500 | 2 | 46-50 |
| 51 | 3000 | 3 | 51-55 |
| 52 | 5000 | 4 | 51-55 |
| 53 | 5500 | 5 | 51-55 |
| 54 | 6000 | 6 | 51-55 |
| 55 | 6500 | 1 | 51-55 |
| 56 | 7000 | 2 | 56-60 |
| 57 | 7500 | 3 | 56-60 |
| 58 | 8000 | 4 | 56-60 |
| 59 | 9000 | 5 | 56-60 |
| 60 | 9500 | 6 | 56-60 |
| 61 | 4000 | 1 | 61-65 |
| 62 | 8500 | 2 | 61-65 |
| 63 | 2500 | 3 | 61-65 |
| 64 | 4500 | 4 | 61-65 |
| 65 | 3500 | 5 | 61-65 |
| 66 | 3000 | 6 | 66-70 |
| 67 | 5000 | 1 | 66-70 |
| 68 | 5500 | 2 | 66-70 |
| 69 | 6000 | 3 | 66-70 |
| 70 | 6500 | 4 | 66-70 |
| 71 | 7000 | 5 | 71-75 |
| 72 | 7500 | 6 | 71-75 |
| 73 | 8000 | 1 | 71-75 |
| 74 | 9000 | 2 | 71-75 |
| 75 | 9500 | 3 | 71-75 |
| 76 | 4000 | 4 | 76-80 |
| 77 | 8500 | 5 | 76-80 |
| 78 | 2500 | 6 | 76-80 |
| 79 | 4500 | 1 | 76-80 |
| 80 | 3500 | 2 | 76-80 |
| 81 | 3000 | 3 | 81-85 |
| 82 | 5000 | 4 | 81-85 |
| 83 | 5500 | 5 | 81-85 |
| 84 | 6000 | 6 | 81-85 |
| 85 | 6500 | 1 | 81-85 |

Продолжение табл. 9

| 86 | 7000 | 2 | 86-90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 | 7500 | 3 | 86-90 |
| 88 | 8000 | 4 | 86-90 |
| 89 | 9000 | 5 | 86-90 |
| 90 | 9500 | 6 | 86-90 |
| 91 | 4000 | 1 | 1-5 |
| 92 | 8500 | 2 | 1-5 |
| 93 | 2500 | 3 | 1-5 |
| 94 | 4500 | 4 | 1-5 |
| 95 | 3500 | 5 | 1-5 |
| 96 | 3000 | 6 | 6-10 |
| 97 | 5000 | 1 | 6-10 |
| 98 | 5500 | 2 | 6-10 |
| 99 | 6000 | 3 | 6-10 |
| 100 | 6500 | 4 | 6-10 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОК

Таблица 10

| Номер топки | Тип топки | Коэффициент избытка воздуха а | Доля твердых частиц в уносе X | Кол-во СО на ед.теплоты Ксо, кг/ГДж | Потери теплоты от неполноты сгорания q4 , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С неподвижной решет- кой и пневмомеханиче- ским забросом | 1,5 | 0,0026 | 0,7 | 8,7 |
| 2 | С неподвижной решет- кой и ручным забросом | 1,4 | 0,0023 | 1,9 | 5,0 |
| 3 | С цепной решеткой и забрасывателями | 1,6 | 0,0035 | 0,7 | 10,4 |
| 4 | Шахтно-цепная | 1,3 | 0,0019 | 2,0 | 3,5 |
| 5 | Камерная с твердым шлакоудалением | 1,2 | 0,0013 | 7,0 | 3,0 |
| 6 | Слоевая | 1,4 | 0,0011 | 16,0 | 3,2 |

Форма представления результатов расчёта к задаче №4                 Форма 4

| Рассматриваемые сорта углей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на топливо, руб. |  |  |  |  |  |
| Годовая потребность в натуральном исчислении В, т |  |  |  |  |  |
| Выброс вредных веществ, т/год Твердые частицы Птв Оксиды серы Пso Оксид углерода Псо Оксиды азота Ппо |  |  |  |  |  |
| Выброс вредных веществ пределах лимитов, т/год Твердые частицы Птв Оксиды серы Пso Оксид углерода Псо Оксиды азота Ппо |  |  |  |  |  |
| Выброс вредных веществ сверх лимитов, т/год Твердые частицы Птв Оксиды серы Пso Оксид углерода Псо Оксиды азота Ппо |  |  |  |  |  |
| Плата за выброс вредных веществ в пределах лимитов, руб. Твердые частицы Птв Оксиды серы Пso Оксид углерода Псо Оксиды азота Ппо |  |  |  |  |  |
| Плата за выброс вредных веществ сверх лимитов, руб. Твердые частицы Птв Оксиды серы Пso Оксид углерода Псо Оксиды азота Ппо |  |  |  |  |  |
| Общий размер платы предприятия за выбросы в атмосферу, руб. |  |  |  |  |  |
| Полные расходы предприятия, руб |  |  |  |  |  |
| Сорт наиболее выгодного для предприятия угля (№ по табл.хар-к) |  |
| Уменьшение расходов предприятия при переходе на наиболее выгодный вариант, руб. |  |
| Сорт наиболее невыгодного (дорогого) вариант (№ по табл. характеристик углей) |  |
| Разница в расходах предприятия по наиболее выгодному и наиболее дорогому вариантам, руб. |  |

Задания составлены с использованием следующих источников:

- Ставров О.А., Ю.В. Трофименко. Методические указания по расчётно-практическим заданиям по курсу «основы промышленно-транспортной экологии»,  М./МАДИ(ТУ), 1977г.

- Ставров О. А. Методические указания к расчётно-практическим работам по курсу «экология», М/ МАДИ(ТУ) 1998г.

# Footnotes

- Используется при расчете маршрутных автобусов,  « м »

- Используется при расчете прочих автобусов, « п »