## Slide 1: Экология

## Slide 2: Биосфера – область распространения жизни на Земле.
В атмосфере – 10…15 км (нижняя граница озонового слоя).
В литосфере – до глубины 4 км (максимальная плотность организмов – в почвенном слое толщиной до 0,5 м).
В гидросфере – до максимальных глубин.

## Slide 3
КОСНОЕ ВЕЩЕСТВО
скалы
вода
почва
торф
ил
нефть
уголь
газ
осадочные породы
воздух
ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО
БИОКОСНОЕ ВЕЩЕСТВО
БИОГЕННОЕ ВЕЩЕСТВО
Структура вещества биосферы (по В.И.Вернадскому)

## Slide 4: Концепции развития биосферы
Ноосферная (антропоцентрическая) - превращение биосферы в новую глобальную биосистему, обслуживающую исключительно нужды человека.
Биотической регуляции (экоцентрическая) - биота Земли рассматривается как единственный механизм поддержания пригодных для жизни условий окружающей среды в локальных и глобальных масштабах.
Задачи человечества:
Уменьшить антропогенную нагрузку на биосферу;
Сохранить как можно больше естественных экосистем, способных поддерживать устойчивость биосферы.

## Slide 5: Эксперимент по созданию искусственной биосферы «Биосфера-2» в пустыне Аризона (США) в 1991 – 1994 годах окончился неудачей
«Только здесь мы почувствовали, насколько зависим от окружающей природы. Если не будет деревьев — нам нечем будет дышать, если вода загрязнится — нам нечего будет пить»

## Slide 6: Экосистема (биогеоценоз) - совокупность растений, животных и микробов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой таким образом, что вся эта совокупность может сохраняться неопределенно долгое время.
Состоит из:
Биоценоза (живые организмы);
Биотопа (факторы неживой природы).
Продуценты (автотрофы)
Консументы (гетеротрофы)
Редуценты (сапротрофы)

## Slide 7: Потоки вещества и энергии в экосистеме
Биогены
Консументы
(травоядные, плотоядные, детритофаги)
Продуценты
(растения)
Редуценты
(грибы и бактерии)
ТЕПЛО
ТЕПЛО
ТЕПЛО
ТЕПЛО
ТЕПЛО

## Slide 9: Кстати…

## Slide 10: Клеточное дыхание

## Slide 11: Цикл углерода
CO2 в атмосфере
Продуценты
Консументы, редуценты
Сжигание
Клеточное дыхание
Фотосинтез
Гумус,
торф,
уголь, нефть,
газ

## Slide 12: Законы Шелфорда и Либиха (лимитирующего фактора)
Для каждого вида живых организмов существуют оптимум, стрессовые зоны и пределы устойчивости в отношении каждого экологического фактора. Совокупность оптимальных значений всех экологических факторов называется экологической нишей данного вида организмов.
Даже единственный фактор за пределами зоны своего оптимума приводит к стрессовому состоянию организма и в пределе - к его гибели. Такой фактор называется лимитирующим.

## Slide 13: Закон Шелфорда (толерантности)
Жизненная активность
Режим фактора
Оптимум
Стресс
Стресс
Диапазон устойчивости
ПУ
ПУ
ПЧ
ПЧ

## Slide 14: Принципы устойчивости экосистем
Принцип круговорота вещества;
Принцип постоянства потока энергии;
Принцип сбалансированности трофических уровней.
Основные принципы устойчивости экосистем; Динамическое равновесие экосистем и биоразнообразие; Механизмы адаптации видов к изменениям окружающей среды.

## Slide 15: Принцип круговорота вещества
Получение ресурсов и избавление от отходов происходят в рамках круговорота всех биогенов. (В природе нет отходов).
В хозяйственной деятельности человека этот принцип не соблюдается, а движение вещества носит линейный (незамкнутый) характер.
Добыча ресурсов
Потребление ресурсов
Отходы

## Slide 16: Принцип постоянства потока энергии
Экосистемы существуют за счёт не загрязняющей окружающую среду и практически вечной солнечной энергии, количество которой относительно постоянно и избыточно.
В хозяйственной деятельности человека этот принцип не соблюдается, т.к. более 80% энергозатрат покрываются за счёт использования запасов (невозобновляющихся) ископаемых топлив.

## Slide 17: Принцип сбалансированности трофических уровней
Чем больше биомасса популяции, тем ниже должен быть занимаемый ею трофический уровень.
В хозяйственной деятельности человека этот принцип не соблюдается, т.к. наряду с ростом численности человечества растут потребности каждого индивидуума.

## Slide 18: Равновесие популяции
меньше больше
Численность популяции
БИОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Абиотические факторы
Благоприятное освещение
Благоприятная температура
Благоприятная химическая обстановка
Биотические факторы
Высокая скорость воспроизводства
Широкие параметры ниши
Необходимое питание
Соответствующее местообитание
Конкурентоспособность в борьбе за ресурсы
Способность спрятаться или защититься от хищников
Способность противостоять болезням
Способность мигрировать и жить в других местах
Способность адаптироваться к изменению окружающей среды
СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ
Абиотические факторы
Недостаточное или избыточное освещение
Слишком низкая или высокая температура
Неблагоприятная химическая обстановка
Биотические факторы
Низкая скорость воспроизводства
Узкие параметры ниши
Недостаточное питание
Несоответствующее или нарушенное местообитание
Конкуренты
Хищники и паразиты
Болезни
Неспособность мигрировать и жить в других местах
Неспособность адаптироваться к изменению окружающей среды

## Slide 19: Биоразнообразие и устойчивость
Жертва
Хищник
Жертва
Хищник 1
Хищник 2
Численность
Численность
Время
Время

## Slide 20: Загрязнение воздуха. Пороговый уровень воздействия загрязнителя на организм
Пороговый уровень
Вредных последствий нет
Смерть
Экспо-зиция
Концентрация
Вредные последствия есть

## Slide 21: Нормирование качества воздуха
Предельно допустимая концентрация примеси в воздухе (ПДК) — это максимальная концентрация примеси, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного влияния, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом. Различают ПДК в рабочей зоне (ПДКрз), максимально-разовую (ПДКмр), Среднесуточную (ПДКсс).

## Slide 22: Принцип расчёта ПДВ
Территория предприятия
СЗЗ
Жилая зона
С <ПДК
М < ПДВ
ОНД-86

## Slide 23: Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ)
Скорость ветра менее 3 м/с; Инверсия.
Температура
Высота
Температура
Инверсионный слой
а
б

## Slide 24: Платежи за выбросы
ПДВ
Нормативные выбросы оплачиваются по
низким ставкам. Платежи входят в
состав себестоимости.
Сверхнормативные выбросы оплачиваются по высоким (> в 5 раз) ставкам. Платежи вычитаются из прибыли.

## Slide 25: Диоксид углерода (СО2)
Процессы клеточного дыхания
Пожары
Окисление гумуса
Выветривание
Вулканы
Сжигание углеводородов (нефть, газ, уголь, древесина, ТБО и т.п.)
Источники
Природные
Антропогенные

## Slide 26: СО2 – воздействие на биосферу
Попавший в атмосферу CO2 остаётся в ней в среднем 2 – 4 года.
Благодаря способности поглощать инфракрасное излучение, СО2 вносит вклад в «парниковый» эффект.

## Slide 27: Оксид углерода (СО) (угарный газ)
Пожары
Вулканы
Окисление метана
Сжигание углеводородов (нефть, газ, уголь, дерево, ТБО и т.п.)
Источники
Природные
Антропогенные

## Slide 28: СО – воздействие на биосферу
Среднее время нахождения в атмосфере – 3 года
Токсическое действие (в 300 раз эффективнее связывает гемоглобин крови, чем кислород);
Компонент фотохимического смога;
«Парниковый» газ.
ПДКмр = 5,0 мг/м3 ПДКсс = 3 мг/м3

## Slide 29: Углеводороды
Бензин ПДКмр = 5 мг/м3 ПДКсс = 1,5 мг/м3
Бензол ПДКмр = 0,3 мг/м3 ПДКсс = 0,1 мг/м3
Бенз(а)пирен ПДКсс = 1 нг/м3
Акролеин ПДКмр = 0,03 мг/м3 ПДКсс = 0,01 мг/м3
Формальдегид ПДКмр = 0,035 мг/м3 ПДКсс = 0,03 мг/м3
Диоксины и фураны ПДКсс = 0,5 пг/м3
Фреон-12 (CCl2F2) ПДКмр = 100 мг/м3 ПДКсс = 10 мг/м3
Фреон-12 (CCl2F2) ПДКмр = 100 мг/м3 ПДКсс = 10 мг/м3

## Slide 30: Диокины и фураны - супертоксиканты
Первичный эффект – накопление в ядре клетки и нарушение наследственных механизмов. Результат – смерть плода, врождённые уродства, раковые заболевания.
Вторичный эффект – запуск механизма расходования энергетических ресурсов клетки, что приводит к биодеградации гормонов, витаминов, липидов, разрушению биомембран. Результат – нарушение иммунитета.

## Slide 31: Оксиды азота (NOx)
Грозы: NO и NO2;
Денитрификация (микробиологическое разложение нитратов в почве): N2O.
Высокотемпературные (более 800ОС) процессы.
Источники
Природные
Антропогенные

## Slide 32: NОx – воздействие на биосферу
NO – взаимодействует с гемоглобином крови; взаимодействует с Н2О в организме человека, что приводит к образованию кислоты;
ПДКмр = 0,4 мг/м3 ПДКсс = 0,06 мг/м3
NO2 – (жёлто-коричневый газ) – компонент фотохимического смога и кислотных осадков; взаимодействует с Н2О в организме человека, что приводит к образованию кислоты;
ПДКмр = 0,2 мг/м3 ПДКсс = 0,04 мг/м3
N2O – «парниковый» газ.

## Slide 33: Диоксид серы SO2 (сернистый ангидрид)
Вулканы;
Морская пена;
Бактерии.
Сжигание топлив, содержащих серу;
Переработка природной серы;
Источники
Природные
Антропогенные

## Slide 34: SO2 – воздействие на биосферу
Время пребывания в атмосфере < 2-х недель.
Компонент кислотных осадков;
Раздражающее действие на слизистые.
ПДКмр = 0,5 мг/м3 ПДКсс = 0,05 мг/м3

## Slide 35: Дисперсные частицы
Если вышеприведённую карту сопоставить с картой плотности населения Земли, то оказывается, что 80% жителей планеты дышит загрязнённым воздухом (Допустимый уровень рекомендованный Всемирной Организацией здравоохранения составляет 10 микрограмм на кубический метр воздуха).

## Slide 36
Выбросы автотранспорта по регионам мира, 1990 – 2020 гг.

## Slide 37: Последствия загрязнения воздуха
Парниковый эффект;
Разрушение озонового слоя;
Кислотные осадки;
Смог.

## Slide 38: Парниковый эффект
Энергия в виде видимого спектра
Энергия в виде ИК спектра
Парниковые газы играют роль обратного клапана

## Slide 39: Последствия изменения климата
Снижение перепада температуры между экватором и полюсами;
Смещение дождевых поясов;
Таяние ледников и подъём уровня мирового океана;
Неустойчивость и непредсказуемость локального климата.
Концентрация СО2 в атмосфере за последнее тысячелетие

## Slide 40: Формирование и разрушение озонового слоя
О2 + УФ  О + О
О2 + О  О3 (ОЗОН)
О3 + О  2О2
Озоновый слой расположен в нижней стратосфере на высоте от 10 до 50 км.
Озоновый слой задерживает более 99% УФ солнечного излучения, которое способно разрушать компоненты живой клетки.
О3 + О  2О2
Хлор и бром являются катализаторами этой реакции
Атомы хлора и брома транспортируются в стратосферу
в составе молекул:
Хлорфторуглеводородов (ХФУ) CFCl3 ОП=1
Галонов CF3Br ОП=3…10
Гидро-ХФУ (ГХФУ) CHFCl2 ОП=0,01…0,5

## Slide 41: Области применения ХФУ
Пожаротушение;
Холодильники и кондиционеры;
Производство пористых пластмасс;
Промывка электронных плат;
Бытовые аэрозольные баллончики…
Производство озоноразрушающих веществ ограничивается Монреальским протоколом (1987) к Венской конвенции по охране озонового слоя (1985).

## Slide 42: Кислотные осадки
Кислотность
Щелочность
Кон-центрация ионов, г/л
рН
1
[OH-]
[H+]
Нейтральная среда
Н+=ОН-
Зависимость концентрации активных ионов в растворах с различным показателем pH.
7
14
Нарушение процесса воспроизводства рыб и земноводных;
Комплексное воздействие на растения;
Увеличение коррозии конструкционных материалов;
Разрушение архитектурных сооружений;
Усиление подвижности тяжёлых металлов в почве;
Усиление эвтрофикации водоёмов…

## Slide 43: СМОГ
Сильное загрязнение воздуха, характеризующееся снижением прозрачности атмосферы и образованием вторичных загрязнителей.
Лондонского типа (влажный)
Лос-Анджелесского типа (фотохимический)
Выбросы оксидов серы и азота, сажи;
Высокая влажность воздуха (туман);
Серная и азотная кислоты.
В 1952 г. в Лондоне за две недели смога погибли около 4000 человек.
NO2 + h  NO + O
альдегиды, кетоны, ПАН, Озон

## Slide 44: Смог в Пекине
Существенный вклад в формирование смога вносят угольные электростанции, которые нужны развивающейся экономике Китая. Каждый день в Поднебесной вводится в эксплуатацию одна электростанция.
Для того, чтобы вытащить жителей Пекина из депрессивного состояния власти города на центральной площади установили огромный экран, на котором жители могут увидеть долгожданное солнце.

## Slide 45: Смог в Лос-Анджелесе (1970-е)

## Slide 46: Методы борьбы с загрязнением воздуха
Предупредительные методы (наиболее приоритетны, т.к. устраняют саму проблему);
Методы очистки выбросов;
Методы очистки воздуха (зелёные насаждения – единственный эффективный метод).

## Slide 47: Предупредительные методы
Малоотходные и безотходные технологии;
Совершенствование рабочих процессов существующего оборудования;
Энергосбережение и альтернативные источники энергии;
Внедрение экологически безопасных материалов;
Повышение культуры производства и управления;
Оптимизация режимов работы оборудования…

## Slide 48: Методы очистки выбросов
Очистка от твёрдых частиц и аэрозолей
Очистка от газообразных веществ
Сухие методы
Мокрые методы
Абсорбция
Адсорбция
Нейтрализация
Центробежные
Фильтрация
Электро- фильтрация
Скрубберный процесс
Барботаж

## Slide 49: Нейтрализация
Камера с катализатором (родий) для нейтрализации NOx
Камера с катализатором для нейтрализации СО (платина) и углеводородов (палладий)
Подача дополнительного воздуха
Впуск ОГ
Выпуск ОГ
Схема работы двухкамерного трехкомпонентного нейтрализатора ОГ ДВС

## Slide 50: Система избирательной каталитической нейтрализации SCR

## Slide 51: Нормирование выбросов АТС Правила № 83 ЕЭК ООН
Определение пробеговых выбросов;
Определение концентрации СО на холостом ходу;
Определение выбросов картерных газов;
Определение выбросов СН в результате испарения топлива из системы питания при суточном «дыхании» и «горячем насыщении»;
Определение надёжности систем снижения токсичности ОГ на заданном пробеге (80000 – 100000 км);
Определение пробеговых выбросов СО и СН после запуска холодного двигателя при низкой температуре воздуха (-7ОС);
Проверка работоспособности бортовой диагностической системы.

## Slide 52: Состав гидросферы
1 322 000 000 км2
Мировой океан
(97,2 %)
29 200 000 км2
Ледники (2,15%)
8 637 000 км2
Грунтовые (0,625%)
230 250 км2
Реки и озера (0,017%)
13 000 км2
Атмосфера (0,001%)

## Slide 53: Показатели качества воды
содержание плавающих примесей и взвешенных веществ;
органолептические свойства (запах, вкус, цвет);
температура;
кислотность (значение pH);
содержание растворённого кислорода;
состав и концентрации минеральных веществ;
содержание органических веществ;
состав и концентрации токсичных веществ…

## Slide 54
КАТЕГОРИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Использование для нужд населения (1-я категория)
Использование для целей рыбного хозяйства (2-я категория)
Хозяйственно-питьевое и для предприятий пищевой промышленности
Культурно-бытовое (купание, спорт, отдых)
Места нереста, массового нагула, зимовальных ям; охранные зоны хозяйств для воспроизводства водообитающих организмов
Для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб
Для других рыбохозяйственных целей

## Slide 55
Лимитирующий показатель вредности
Рыбохозяйственные водоёмы
Хозяйственно-питьевые и культурно-бытовые водоёмы
Рыбохозяйственный (опасность для гидробионтов)
Токсикологический (токсичность продуктов рыбоводства)
Органолептический
(изменение вкуса, запаха, цвета воды)
Санитарный (опасность при контактном возействии)
Санитарно-токсикологический (токсичность для человека)

## Slide 56
Загрязнение водоёмов
Органическими веществами
Неорганическими веществами
Быстроразрушаемыми
Трудноразрушаемыми
Хлоридами
Биогенами
Тяжёлыми металлами

## Slide 57
Экосистема почвы
ПОЧВА
Минеральные частицы
Детрит
Детритофаги
Воздух
Вода

## Slide 58
Структура почвы
Подстилка (опад)
Гумусовый слой
Элювиальный слой
(вымывания или подзолистый)
Иллювиальный слой
(вмывания)
Материнская порода

## Slide 59
Деградация почвы
Меньше детрита
Меньше гумуса
Ухудшение всех свойств почвы
Ухудшение роста растений

## Slide 60
Факторы деградации почвы
Деградация почвы
Орошение и осушение
Открытая разработка полезных ископаемых
Вторичное засоление
Перевыпас скота
Кислотные дожди
Эрозия почвы
Загрязнение почвы
Неправильная агротехника
Урбанизация

## Slide 61: Масштабы деградации почвы

## Slide 62: Шум. Основные понятия
Шумом называют всякий неприятный, нежелательный звук, мешающий восприятию полезной информации.
р
t
Звуковое давление
мгновенное
Звуковое давление
среднеквадратическое
Статическое давление

## Slide 63
Основные источники шума
Стационарные
Подвижные
промышленные предприятия,
погрузочно-разгрузочные работы,
дорожные работы,
сигнализации личных автомобилей…
автотанспортные потоки,
самолёты,
железнодорожный транспорт…

## Slide 64
Борьба с шумом
Уменьшение уровня звуковой мощности источника шума;
правильная ориентация источника шума по отношению к расчетным точкам;
размещение источника шума на возможно большем от расчетной точки расстоянии;
уменьшение шума на пути его распространения от источника до расчетной точки (звукопоглощение и звукоизоляция);
ограничение или запрещение проведения шумных работ в ночное время …

## Slide 65
Примеры энергосбережения
использование принципа когенерации электричества и тепла;
повторная переработка конструкционных материалов;
регулирование мощности оборудования в зависимости от вида выполняемых работ;
переход к рациональному освещению;
повышение топливной экономичности автомобилей и их рациональное использование;
строительство энергосберегающих зданий;
использование теплообменников в системах приточно-вытяжной вентиляции…

## Slide 66: Направления уменьшения расхода топлива легковыми автомобилями

## Slide 67: Гидроэлектростанция

## Slide 68
Страна | Потребление гидроэнергии в ТВт·ч
1. Китай | 585
2. Канада | 369
3. Бразилия | 364
4. США | 251
5. Россия | 167
6. Норвегия | 140
7. Индия | 116
8. Венесуэла | 87
9. Япония | 69
10. Швеция | 66
11. Франция | 63
На 2005 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 63 % возобновляемой и до 19 % всей электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигает 715 ГВт.

## Slide 69
Солнечная энергия
Энергия солнечного света
Фотогальваника
Коллекторы и концентраторы
Опосредованная солнечная энергия
Энергия ветра
Энергия падающей воды
Энергия биомассы
Энергия волн
Энергия температурного перепада воды в океане

## Slide 70
Стоимость солнечной энергии

## Slide 71
В 2013 году суммарная мощность, введённых в эксплуатацию солнечных установок в Китае достигла 12 гигаватт. Для сравнения, Германия в 2013 году ввела в эксплуатацию солнечные батареи суммарной мощностью 3,3 гигаватта.
Notes: http://www.priroda.su/item/3613

## Slide 72: Установленная мощность ветрогенераторов в мире

## Slide 73
Энергия биомассы

## Slide 74
Геотермальная энергия
Геотермальные источники
Глубокое бурение для получения пара (электрогенерация)
Неглубокое бурение + «тепловой насос» (отопление зданий)

## Slide 75: Причины экологического кризиса
«Разрушение нашего общего достояния – окружающей среды – является следствием частной собственности». (Гаррет Хардин, 1968 г.)
«Бедность – это худшая форма загрязнения». (Индира Ганди, 1972 г.)
«Безудержное загрязнение и неконтролируемый рост численности населения представляют две реальные угрозы жизни как таковой». (Stanley Foundation, 1971)
«Если существующие тенденции развития останутся неизменными, мировая система выйдет за пределы устойчивости и потерпит катастрофу». (Meadows and Meadows, 1972)

## Slide 76: Экологический след человечества

## Slide 77
Несовершенство современной экономики
В мире тратится на | (млрд. долл. в год) | Миру нужно на | (млрд долл. в год)
Гольф | 40 | Основы детского здравоохранения | 13
Вино | 85 | Начальное образование | 6
Пиво | 160 | Чистую воду и санитарию | 9
Сигареты | 400 | Планирование семьи | 6
Рекламу | 250 |  | 
Военные нужды | 800 |  | 
Всего: | 1735 | Всего: | 34
Урсул А.Д. Переход России к устойчивому развитию. — М., 1998. — С. 60.

## Slide 78: Прогноз ГЕО-3
Воздействие на экосистемы
(темнее – больше)

## Slide 79: Принципы Стокгольмской конференции
Права человека должны быть признаны, апартеид и колониализм должны быть заклеймены
Природные ресурсы должны охраняться
Способность Земли восстанавливать возобновимые ресурсы должна поддерживаться
Дикая флора и фауна должны охраняться
Невозобновимые ресурсы должны быть поделены и не должны исчерпываться
Загрязнение не должно превышать способность окружающей среды к самоочищению

## Slide 80: Принципы Стокгольмской конференции
Губительное загрязнение океана должно быть предотвращено
Развитие является необходимым фактором улучшения состояния окружающей среды
Развивающимся странам в связи с этим требуется помощь
Развивающимся странам необходимо устанавливать приемлемые цены на экспорт для обеспечения управления окружающей средой

## Slide 81: Принципы Стокгольмской конференции
Природоохранная политика не должна мешать экономическому развитию
Развивающиеся страны нуждаются в финансировании для укрепления экологической безопасности
Рациональное планирование должно способствовать разрешению конфликтов между экономическим развитием и окружающей средой
Необходимо планирование населенных пунктов с целью предотвращения экологических проблем
Правительства стран обязаны планировать свою собственную демографическую политику
Экологическое образование необходимо

## Slide 82: Когда спрашивают, во сколько обходится охрана окружающей среды, следует задать еще один вопрос: сколько будет стоить наша цивилизация, если нас не будет? Гейлорд Нелсон