Расчетные расходы дождевых вод

2.11. Расходы дождевых вод , л/с, следует определять по методу предельных интенсивностей по формуле

(2)

где  =0,27 - среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока, (z = 0,32)

- параметры, зависящие от показаний дождемеров установленных в данном населенном пункте (n = 0,59)

- расчетная площадь стока, га;

- расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин, t = 10 мин..

где  =80 л/с на 1 га - интенсивность дождя, для данной местности продолжительностью 20 мин при = 1 год, определяемая по чертежу «Значения величин интенсивности дождя»

=0,71 - показатель степени, определяемый по табл. 4;

=150 - среднее количество дождей за год, принимаемое по табл. 4;

=1,2 - период однократного превышения расчетной интенсивности дождя;

=1,54 - показатель степени, принимаемый по табл. 4.

Таблица 4.

| Район | Значение n при |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Равнинные области запада и центра европейской части СССР | 0,71 | 0,59 | 150 | 1,54 |

ПДС.

Определяется величина предельно допустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ в г/час по каждому ингредиенту загрязнения по формуле:

где Спр.д – предельно допустимое содержание (концентрация) загрязняющего вещества в поверхностном стоке с учетом смешения его с водами водотока, мг/л;

Qc – расчетный расход поверхностных сточных вод, л/с.

Спр.д  определяется по формуле Фролова - Родзиллера:

где - коэффициент смешения сточных (поверхностных) вод с водой водотока для заданного створа;

QВ – среднемесячный (минимальный) расход воды в водотоке 95% обеспеченности, м3/с.

Qc - расчетный расход поверхностных сточных вод, м3/сек;

Спдк - предельно допустимая концентрация данного загрязняющего вещества в водотоке (водоеме), мг/л., принимается нормативным данным;

Св - концентрация данного загрязняющего вещества в бытовых условиях в водотоке, мг/л., принимается по данным органов Росгидромета и Санэпиднадзора.

Коэффициент смешения сточных вод с водой водотока определяется по формуле Родзиллера:

Величина определяется по формуле:

где: L - расстояние от места выпуска поверхностных сточных вод до расчетного (контрольного) створа, по течению реки

- коэффициент, учитывающий влияние гидравлических факторов смешения, определяется по формуле:

где: - коэффициент, зависящий от места выпуска поверхностных сточных вод в водоток, принимаемый равным 1,0 для берегового выпуска и 1,5 - при выпуске в фарватер реки;

- коэффициент  извилистости русла реки,  равный  отношению расстояния от места выпуска сточных вод до расчетного створа по фарватеру к расстоянию между этими пунктами по прямой.

Qc - расчетный расход поверхностных сточных вод, м3/сек.

Е- коэффициент турбулентной диффузии, который	для равнинных рек определяется по формуле Потапова:

E=Vcp*hcp/200

Vcp - средняя скорость потока в русле, м/с;

hcp - средняя глубина в русле реки при заданном уровне, м.

|  |  |  | Сф, мг/л |  |  |  |  |  | Qв | Св, мг/л | Спдк, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ширина,м | Длина,м | взв. в. | свинец | нп | Vср, м/с | Hср, м |  |  | L, м | м куб/с | взв. в. | свинец | нп | взв. в. | свинец | нп |
| 1 | 13,25 | 200 | 130 | 0,03 | 2,4 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1 | 100 | 50 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 2 | 17 | 150 | 120 | 0,03 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 1,15 | 1 | 150 | 45 | 0,2 | 0,06 | 0,12 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 3 | 9,5 | 300 | 115 | 0,03 | 3 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1 | 200 | 50 | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 4 | 9,5 | 200 | 120 | 0,02 | 1,8 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 150 | 40 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 5 | 17 | 150 | 113,5 | 0,02 | 2,2 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1 | 150 | 55 | 0,15 | 0,06 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 6 | 13,25 | 350 | 130,2 | 0,03 | 2,5 | 1 | 2 | 1,1 | 1 | 200 | 40 | 0,2 | 0,06 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 7 | 17 | 200 | 130 | 0,03 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 1 | 220 | 45 | 0,1 | 0,06 | 0,2 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 8 | 9,5 | 220 | 110 | 0,03 | 2,6 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1 | 250 | 55 | 0,3 | 0,05 | 0,2 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 9 | 13,25 | 168 | 130 | 0,03 | 3 | 1,5 | 1,2 | 1 | 1 | 300 | 60 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 10 | 17 | 150 | 120 | 0,02 | 1,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1 | 150 | 65 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 11 | 17 | 255 | 115 | 0,02 | 2,2 | 1,01 | 1,2 | 1,1 | 1 | 200 | 40 | 0,1 | 0,04 | 0,15 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 12 | 9,5 | 320 | 120 | 0,02 | 2,7 | 1,2 | 1,7 | 1,15 | 1 | 200 | 50 | 0,3 | 0,05 | 0,15 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 13 | 13,25 | 155 | 120 | 0,02 | 2,6 | 0,7 | 1,8 | 1,3 | 1 | 250 | 45 | 0,15 | 0,06 | 0,2 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 14 | 9,5 | 168 | 115 | 0,03 | 2,3 | 1 | 1,5 | 1,3 | 1 | 250 | 40 | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 15 | 9,5 | 175 | 120 | 0,02 | 3 | 1 | 1,3 | 1 | 1 | 200 | 50 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 16 | 17 | 290 | 113,5 | 0,02 | 1,9 | 1 | 1,4 | 1,2 | 1 | 150 | 50 | 0,3 | 0,05 | 0,2 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 17 | 17 | 345 | 130 | 0,03 | 2 | 0,5 | 1,8 | 1,1 | 1 | 100 | 50 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 18 | 9,5 | 340 | 113,5 | 0,03 | 2,4 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 250 | 60 | 0,2 | 0,06 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 19 | 13,25 | 285 | 130 | 0,03 | 2,3 | 1,2 | 1 | 1,15 | 1 | 200 | 55 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 20 | 9,5 | 160 | 130 | 0,02 | 2,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1 | 150 | 45 | 0,2 | 0,04 | 0,14 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 21 | 13,25 | 178 | 110 | 0,02 | 2,5 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1 | 300 | 50 | 0,1 | 0,04 | 0,12 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 22 | 13,25 | 195 | 130 | 0,03 | 2,8 | 0,9 | 2 | 1 | 1 | 200 | 50 | 0,3 | 0,04 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 23 | 17 | 300 | 130 | 0,03 | 2,9 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1 | 300 | 55 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 24 | 9,5 | 215 | 110 | 0,03 | 2,4 | 1 | 1,3 | 1,1 | 1 | 150 | 60 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 25 | 9,5 | 315 | 130 | 0,03 | 2,5 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 200 | 65 | 0,1 | 0,05 | 0,12 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 26 | 13,25 | 275 | 120 | 0,02 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1 | 100 | 55 | 0,3 | 0,06 | 0,1 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 27 | 13,25 | 325 | 115 | 0,03 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1 | 250 | 60 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 28 | 17 | 344 | 120 | 0,03 | 2,3 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 100 | 50 | 0,2 | 0,04 | 0,2 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 29 | 17 | 240 | 115 | 0,02 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1 | 250 | 60 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |
| 30 | 17 | 156 | 120 | 0,024 | 2,9 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 1 | 250 | 55 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 10,75 | 0,1 | 0,5 |