Влияние на безопасность дорожного движения водителя является определяющим. При современном уровне автомобилизации задача выявления закономерностей и причин возникновения, а также снижения вероятности совершения ДТП водителями требует поиска новых, современных решений и подходов.

На надежность водителя, управляющего транспортным средством, оказывает влияние целый ряд различных факторов (рис.1):

- внешние факторы (факторы внешней среды): конструкционные особенности дороги, условия движения, дорожные условия;

- внутренние факторы (факторы внутренней среды): условия на рабочем месте водителя;

- факторы, относящиеся к оператору (особенности водителя): стаж, возраст, квалификация, состояние здоровья, нервная организация, настроение, утомление, алкоголь, лекарства [1].

Рис. 1 - Факторы, влияющие на надежность водителя

Влияние этих факторов и приводит к совершению ошибок человеком-оператором.

Для повышения надежности водителя используются различные системы помощи водителя (СПВ) и различные средства повышения комфорта на рабочем месте.

С целью создания достоверной методики оценки надежности водителя (водителя-профессионала, работающего в наиболее сложных условиях дорожного движения – на городском маршрутном автобусе большой или особо большой вместимости) и оценки психофизиологических характеристик водителей в тяжелых и аварийных КС и оценки эффективности различных средств повышения надежности в МАДИ разрабатывается исследовательский стенд с системами имитации дорожной обстановки и обзора из кабины водителя, отличающийся высоким уровнем адекватности реальным условиям движения (рис. 2, 3). При имитации движения по конкретному городскому маршруту на стенде имитируются различного рода ситуации, связанные с изменением факторов как внешней, так и внутренней среды, в том числе неожиданно появляющийся на дороге пешеход и др. В результате на имитационном стенде появляются возможность смоделировать конфликтные ситуации различной степени тяжести в условиях, максимально приближенных к реальным условиям движения, проследить за дальнейшим развитием ситуации, при необходимости многократно воспроизвести заданные условия для формирования репрезентативной выборки [2].

Рис. 2 – Схема исследовательского стенда МАДИ для оценки надежности водителя

Рис.3 - Общий вид кабины имитационного стенда МАДИ

Для оценки надежности водителя использован методический подход на основании выдвинутой гипотезы, в соответствии с которой степень опасности торможения принята в качестве критерия опасности возникающих конфликтных ситуаций (КС) для разных маневров, предотвращающих возникновение ДТП [3].

1. Степень опасности (sоп) впрямую показывает степень технической возможности водителем предотвратить ДТП. Чем больше значение sоп, тем меньше шансов предотвратить ДТП.

2. При sоп = 0 ДТП исключается (если, конечно, водитель сам умышленно не стремится попасть в ДТП).

3. При увеличении значения sоп от 0 до 1 ситуация постепенно переходит от полностью безопасной до однозначно приводящей к ДТП. Чем больше значение sоп, тем опаснее ситуация.

Таблица 1 - Классификация конфликтных ситуаций по степени опасности

| Характеристика конфликтной ситуации | Степени опасности ситуации |
| --- | --- |
| 1. Неопасная ситуация | ≤ 0 |
| 2. Незначительный конфликт | 0 ÷ 0,10 |
| 3. Слабая КС | 0,10 ÷ 0,35 |
| 4. Средняя КС | 0,35 ÷ 0,60 |
| 5. Тяжелая КС | 0,60 ÷ 0,80 |
| 6. Предаварийная ситуация | 0,80 ÷ 1,0 |
| 7. ДТП | ≥ 1,0 |

Принцип моделирования конфликтной ситуации на имитационном стенде и обработки полученной при исследовании информации показан на рис.4.

Рис. 4 - Процесс возникновения конфликтной ситуации и реакция системы на нее

Для обеспечения максимальной реалистичности и достоверности имитационного стенда, визуальная модель должна быть максимально приближена к реальным условиям.

Модель компонентов (проектор, дисплеи, ПК) многоканальной системы визуализации фронтального и бокового обзоров имитационного стенда МАДИ, обеспечивает выполнение перечисленных ниже функций:

1. Виртуальное изображение местности закабинного пространства на основе компьютерной генерации.

2. Имитация начала движения, руления, поворотов, торможения, движения задним ходом.

3. Имитация изменения скорости движения в диапазоне скоростей автобуса

4. Настройка интенсивности виртуального движения (движение пешеходов и автомобильного трафика с заданными параметрами).

5. Имитация взаимодействия водителя и других участников виртуального дорожного движения (соблюдение дистанции при движении в плотном потоке машин, проезд пешеходных переходов при движении пешеходов) .

6. Имитация звуков работающего автобуса и звуков автомобилей городского трафика.

7. Имитация вибрационной нагрузки от заданного дорожного покрытия.

8. Имитация микроклимата в салоне автобуса в зависимости от условий окружающей среды.

9. Имитация таких погодных условий, как дождь, туман, снег, ветер и соответствующее изменение поведения транспортных средств.

Схема визуализации фронтального и бокового обзоров стенда приведена на рис. 5.

Рис. 5 - Схема имитации визуального окружения

Для моделирования на имитационном стенде используются характеристики реального маршрута городского автобуса, выбранного в зависимости от критериев его сложности (рис. 6).

Рис. 6 - Карта-схема автобусного маршрута, выбранного для проведения эксперимента

При проведении исследований с помощью оборудования ЗАО «Нейроком» определяются психофизиологические характеристики водителя (рис. 7, 8).

Рис .7 - Блок-схема проведения эксперимента

Рис. 8 - Оборудование для съема и записи психофизиологических показателей водителя

Как показали ранее выполненные исследования, на надежность водителя существенное влияние оказывают условия микроклимата в кабине (салоне) и концентрации загрязняющих веществ в салоне. Для исследования влияния микроклиматических факторов на надежность водителя в капсуле стенда предполагается установить воздухонагреватель и фотокаталитический фильтр очистки воздуха от загрязняющих веществ [4], а также смонтировать эффективную систему воздухообмена.

Вариант установки оборудования приведен на рис. 9.

Рис. 9 - Схема компоновки оборудования по климаторегулированию и очистке воздуха в кабине стенда МАДИ

Экспериментальное подтверждение сформулированных гипотез и количественная оценка влияния различных факторов на надежность водителя будет продолжено на исследовательском стенде МАДИ, монтаж которого должен быть завершен в 2010г.

Ссылки

- Григорьева Т.Ю. Повышение надежности транспортных человеко-машинных систем управления на примере городских автобусов: автореферат дис. кандидата технических наук: 05.22.10 / МАДИ (ГТУ) Москва , 2006 - 20 с.

- Отчет по проекту № 2.1.2/2625 «Разработка научной методологии обеспечения техносферной безопасности автотранспортного комплекса (АТК)»; рук. д.т.н. Трофименко Ю.В. - М., МАДИ (ГТУ).

- Бадалян А.М., Еремин В.М. Компьютерное моделирование конфликтных ситуаций для оценки уровня безопасности движения на двухполосных автомобильных дорогах. Научная монография. – М.: ИКФ «Каталог», 2007 г. – 240 с.

- Пат. 2262455 РФ, МПК B 60H 3/06, F 28 F 3/04. Очиститель воздуха от газообразных примесей / Михайлов В.А., Трофименко Ю.В., Григорьева Т.Ю., Воронцов А.В., Козлов Д.В.; заявитель и патентообладатель Моск. автомоб.-дорож. ин-т. – № 2004119860; заявл. 30.06.2004; опубл. 20.10.2005, Бюл. №29.

# Text boxes

Внешние факторы:

- конструкционные особенности дороги,

- дорожные условия (интенсивность движения, скорость и пр.)

- дорожное окружение (насыщенность дорожными знаками, информационными табло и пр.)

- условия среды (освещенность, состояние покрытия).

Внутренние факторы:

- обстановка на РМВ (микроклимат, концентрации загрязняющих веществ, шум, вибрации, освещенность, наличие отвлекающих факторов и пр.)

Особенности оператора:

- возраст,

- стаж и профессионализм,

- темперамент, характер, настроение,

- общее самочувствие, состояние здоровья, вредные привычки

Факторы, влияющие на надежность водителя

Телематика

Устройства повышения комфорта РМВ

Средства повышения надежности:

Подвижная платформа

Системы освещения, вентиляции и отопления, привода передней двери

Измерительный комплекс

психофизиологических показателей и условий среды на рабочем месте водителя

Система управления тренажером

Моделирующий комплекс движения автобуса в виртуальной реальности

Система имитации конфликтных ситуаций

Система имитации маршрутов движения

БД по микропрофи-

лю дорог

БД по неисправнос-

тям

БД по агрегатам и системам автобуса

БД по конфликтным ситуациям

БД по маршрутам