Московские городские строительные нормы (МГСН) 5.01-01 "Стоянки легковых автомобилей"

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП-01-91

Требования к разработке разделов по охране окружающей среды при проектировании стоянок легковых автомобилей.

Количество загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу при движении автомобилей по территории предприятия, а также на открытых и в закрытых стоянках, зонах ТО и ТР следует определять по формулам (1) и (2):

(1)

где: Mj - масса выброса j-го загрязняющего вещества, т;

n - количество типов автомобилей (бензиновые, дизельные и т.д.) устанавливается технологической частью проекта;

qij - удельный выброс j-го загрязняющего вещества одним автомобилем i-го типа с учетом возраста и технического состояния парка на рассматриваемый год, г/км;

L - условный пробег одного автомобиля за цикл на территории предприятия с учетом времени запуска двигателя, движения по территории предприятия и пр.;

Аэ(то)i - эксплуатационное количество автомобилей на стоянках с учетом коэффициента выпуска устанавливается технологической частью проекта;

Кс - коэффициент, учитывающей влияние режима движения (скорости) автомобиля;

Д - количество рабочих дней в году.

-для расчета максимальных секундных выбросов

(2)

где: Mj - масса выброса j-го загрязняющего вещества, г/с;

n, qij, L, Aэ(то)i, Кс - аналогичны значениям, приведенным в формуле (1);

tв(то) - время выпуска или возврата автомобилей (поступающих на ТО и ТР) в часах устанавливается технологической частью проекта.

Удельные выбросы загрязняющих веществ от автомобилей с учетом возраста парка и его технического состояния, г/км

| Тип автомобилей | 2000г. |
| --- | --- |
|  | СО | СН | NOx |
| Автомобили легковые, в том числе работающие на СНГ: |  |  |  |
| малого класса | 17,2 | 1,4 | 0,55 |
| среднего класса | 20,8 | 1,3 | 0,63 |
| Автобусы с бензиновыми ДВС: |  |  |  |
| особо малого класса | 24,2 | 1,7 | 0,85 |
| малого класса | 64,0 | 7,6 | 3,2 |
| среднего класса | 67,0 | 11,5 | 5,4 |
| большого класса | 73,0 | 15,8 | 6,4 |
| Автомобили грузовые с бензиновыми ДВС; в том числе работающие на СНГ: |  |  |  |
| особо малой грузоподъемности | 21,6 | 1,44 | 0,72 |
| малой грузоподъемности | 59,5 | 7,2 | 2,2 |
| средней грузоподъемности | 65,3 | 8,6 | 3,4 |
| большой грузоподъемности | 70,0 | 12,9 | 6,3 |
| Автомобили грузовые малой и средней грузоподъемности, работающие на СНГ | 32,6 | 10,3 | 6,9 |
| Автомобили грузовые большой и особо большой грузоподъемности с дизельными ДВС | 17,0 | 7,7 | 6,8 |

Примечания.  При оснащении автомобилей нейтрализаторами заводского изготовления удельные выбросы СО и СН могут быть снижены на 80%, NOX - на 50%.

Удельные выбросы диоксида серы (SO2) принимать по данным таблицы, приведенной ниже.

| Тип автомобиля | Вид топлива | Удельный пробеговый выброс SO2, г/км |
| --- | --- | --- |
|  |  | холодный период | теплый период, закрытая стоянка |
| Легковые автомобиля | Б | 0,090 | 0,070 |
| Автобусы**: |  |  | 0,070 |
| - особо малого класса | Б | 0,090 | 0,070 |
| - малого класса | Б | 0,140 | 0,110 |
| - среднего класса | Б | 0,260 | 0,210 |
| - большого класса | Б | 0,330 | 0,260 |
| - большого класса | Д | 0,850 | 0,680 |
| - особо большого класса | Д | 0,970 | 0,780 |
| Грузовые автомобили**: |  |  |  |
| - особо малой грузоподъемности | Б | 0,100 | 0,080 |
| - малой грузоподъемности | Б | 0,130 | 0,109 |
| - средней грузоподъемности | Б | 0,220 | 0,180 |
| - большой грузоподъемности | Б | 0,280 | 0,240 |
| - большой грузоподъемности | Д | 0,850 | 0,680 |
| - особо большой грузоподъемности | Д | 0,970 | 0,780 |

Примечания:При оснащении автомобилей нейтрализаторами заводского изготовления удельные выбросы SO2 не меняются

Удельные выбросы загрязняющих веществ от легковых автомобилей с дизельными двигателями принимать по данным таблицы, приведенной ниже

| Тип легкового автомобиля с дизельным двигателем | Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/км |
| --- | --- |
|  | СО | СН | NOх | С | SO2 |
| Малого класса | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 0,06 | 0,214 |
| Среднего класс | 1,8 | 0,4 | 1,9 | 0,10 | 0,250 |

Условный пробег одного автомобиля за цикл (въезд и выезд)

| Наименование сооружений, зданий, помещении | Условный пробег, км |
| --- | --- |
|  | легкового автомобиля | грузового автомобиля или автобуса |
|  | въезд | выезд | въезд | выезд |
| Открытая стоянка с подогревом | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Закрытая (теплая) стоянка манежная | 0,25 | 0,7 | 0,3 | 6,2 |
| Закрытая стоянка боксовая | 0,01 | 0,5 | 0,02 | 0,8 |

Коэффициенты влияния режима движения (скорости) автомобиля и способа хранения на стоянке

| Наименование сооружение помещений, режим движения автомобиля | Коэффициент корректирования, Кс |
| --- | --- |
|  | СО | СН | NOх |
| Открытая стоянка с подогревом: |  |  |  |
| движение автомобилей по территории со среднетехнической скоростью - 10 км/час | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| То же, без подогрева (t<0°С) | 2,0 | 1,6 | 1,0 |
| Закрытая стоянка, помещения постов ТО и ТР автомобилей: |  |  |  |
| движение автомобилей со среднетехнической скоростью 5 км/час | 1,4 | 1,2 | 1,0 |

Условный пробег одного автомобиля за цикл (въезд и выезд), указанный в таблице, является ориентировочным и подлежит уточнению в каждом конкретном случае в зависимости от площади и конфигурации помещения, количества рабочих постов и машиномест хранения, схемы расстановки подвижного состава.

На основе натурных наблюдений приведены ориентировочные показатели режимов содержания автомобилей в стоянках при различном их использовании.

| Показатели | Автостоянки |
| --- | --- |
|  | постоянного хранения | кратковременного хранения |
|  | ГСК | под жилыми домами | при офисах | общего назначения |
| Общее количество выездов автомобилей в час пик в % от общего количества машино-мест | 20 | 35 | 40 | 25 |
| То же одновременно въездов | 4 | - | 10 | 15 |
| Общее количество выездов автомобилей в час пик в % от общего количества машино-мест на стоянке в холодный период года (при отрицательных температурах) | 10 | 30 | 35 | 20 |
| То же одновременно въездов | 2 | - | 8 | 12 |
| Общий разбор автомобилей в наиболее напряженные сутки в % от общего количества мест в стоянке | 70 | 80 | 150 | 250 |

Показатели таблицы рекомендуются для расчетов максимальных секундных и годовых выбросов в час пик при определении загазованности окружающей атмосферы.

Для открытых автостоянок количество въездов и выездов следует принимать соответственно 15 и 25%

Задание

| Вариант | Тип автостоянки | Парк АТС | Тип АТС | нейтр-р | Время | Пробег, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | открытая общ.назнач. | 28 | Л2Б | нет | 1 | 0,06 |
| 2 | ГСК | 25 | Л2Б | нет | 1 | 0,12 |
| 3 | при офисе | 22 | Л2Б | нет | 1 | 0,08 |
| 4 | открытая общ.назнач. | 35 | Л2Д | нет | 1 | 0,09 |
| 5 | ГСК | 30 | Л2Д | нет | 1 | 0,10 |
| 6 | при офисе | 32 | Л2Д | нет | 1 | 0,08 |
| 7 | открытая общ.назнач. | 34 | Л2Б | да | 1 | 0,11 |
| 8 | ГСК | 26 | Л2Б | да | 1 | 0,07 |
| 9 | при офисе | 28 | Л2Б | да | 1 | 0,09 |
| 10 | открытая общ.назнач. | 31 | Л2Д | да | 1 | 0,12 |
| 11 | ГСК | 33 | Л2Д | да | 1 | 0,08 |
| 12 | при офисе | 34 | Л2Д | да | 1 | 0,13 |
| 13 | открытая общ.назнач. | 32 | Г1Б | нет | 1 | 0,09 |
| 14 | ГСК | 33 | Г1Б | нет | 1 | 0,10 |
| 15 | при офисе | 34 | Г1Б | нет | 1 | 0,11 |
| 16 | открытая общ.назнач. | 21 | Г2Б | нет | 1 | 0,12 |
| 17 | ГСК | 20 | Г2Б | нет | 1 | 0,13 |
| 18 | при офисе | 22 | Г2Б | нет | 1 | 0,07 |
| 19 | открытая общ.назнач. | 32 | Г2Г | нет | 1 | 0,06 |
| 20 | ГСК | 41 | Г2Г | нет | 1 | 0,10 |
| 21 | при офисе | 36 | Г2Г | нет | 1 | 0,16 |
| 22 | открытая общ.назнач. | 38 | Л1Б | нет | 1 | 0,15 |
| 23 | ГСК | 40 | Л1Б | нет | 1 | 0,13 |
| 24 | при офисе | 44 | Л1Б | нет | 1 | 0,20 |
| 25 | открытая общ.назнач. | 43 | Л2Б | да | 1 | 0,22 |
| 26 | ГСК | 42 | Л2Б | да | 1 | 0,25 |
| 27 | при офисе | 46 | Л2Б | да | 1 | 0,28 |
| 28 | открытая общ.назнач. | 50 | Л2Д | да | 1 | 0,24 |
| 29 | ГСК | 53 | Л2Д | да | 1 | 0,30 |
| 30 | при офисе | 54 | Л2Д | да | 1 | 0,33 |

Пример оформления результатов

- Исходные данные

| Вариант | Тип автостоянки | Парк АТС | Тип АТС | Нейтр-р | Время | Пробег |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытая общего назначения | 28 | Л2Б | Нет | 1 | 0,06 |

2. Результаты расчетов

| Вещество | q, г/км | L, км | Аэ, шт | Кс | tв, час | М, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  |  |  |
| NOx |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |

3. Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| № | Наименование | Код | ПДКм.р. мг/м3 | ОБУВ | Выброс, | Критерий Ф (М/0,8ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с |  |
| 1 | Оксид углерода | 337 | 5 | - |  |  |
| 2 | Углеводороды | 2754 | 1 | - |  |  |
| 3 | Диоксид азота | 301 | 0,085 | - |  |  |
| 4 | Оксиды серы | 330 | 0,5 | - |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

4. Вывод.